Załącznik nr 1

................................                                                                                      ............................, ............. 2015

( pieczątka firmowa )

FORMULARZ OFERTOWY

I . Dane Oferenta :

Pełna nazwa ..................................................................................................................

Adres .............................................................................................................................

#### REGON..........................................................................................................................

NIP ................................................................................................................................

Nr konta bankowego ......................................................................................................

Telefon ............................................FAX.......................................................................

e-mail ………………………………………………………………………………….

II. Niniejszym składam ofertę na:

ogłoszony przez

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń z siedzibą w Siemianowicach Śl. przy ul. Jana Pawła II 2 przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu medycznego

znak przetargu : CLO/ ZP/15/ 2015

Pakiet 1

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich białych pól tabeli. Niewypełnienie któregokolwiek z wymaganych pól skutkować będzie odrzuceniem oferty.

    - Aparat do znieczulenia wraz z monitorowaniem pacjenta – 1 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji 2015– |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Oferowany parametr/warunek |
|  | podaż gazów |  |  |
| 1 | blokada uniemożliwiająca podaż środków wziewnych z dwóch parowników jednocześnie | TAK |  |
| 2 | dwa gniazda kompatybilne z parownikami typu Selectatec, umożliwiające jednoczesne zamontowanie dwóch parowników | TAK |  |
| 3 | elektroniczne przepływomierze dla O2 i N2O (powietrze) | TAK |  |
| 4 | elektroniczny mieszalnik świeżych gazów. Stężenie O2 utrzymywane automatycznie przy zmianie przepływu świeżych gazów i zmianie pomiędzy N2O a powietrzem | TAK |  |
| 5 | kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania niskimi przepływami, poniżej 300 [ml/min] | TAK, podać |  |
| 6 | system automatycznego utrzymania minimalnego stężenia O2 w mieszaninie oddechowej z N2O na poziomie min. 25% | TAK, podać |  |
|  | układ oddechowy |  |  |
| 1 | kompaktowy układ oddechowy o niskiej podatności, łatwy do sterylizacji | TAK |  |
| 2 | obejście tlenowe o dużej wydajności, min. 35 l/min | TAK, podać |  |
| 3 | oddzielne ujście świeżych gazów do podłączenia układów półotwartych | TAK |  |
| 4 | eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |
| 5 | regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | TAK |  |
| 6 | rozdzielony układ dopływu świeżych gazów, poprzez zawór jednokierunkowy, eliminujący wpływ podaży świeżych gazów na objętość oddechową i ciśnienie w drogach oddechowych | TAK |  |
| 7 | podgrzewany moduł pacjenta (zintegrowany z modułem pacjenta, bez konieczności stosowania dodatkowego okablowania: np. zasilanie itp.) | TAK |  |
| 8 | pochłaniacz CO2 o obudowie przeziernej i pojemności min. 1,5 [l] | TAK, podać |  |
| 9 | możliwość rozbudowy o zastosowanie jednorazowych pochłaniaczy CO2 | TAK |  |
|  | cechy respiratora |  |  |
| 1 | praca respiratora sterowana elektronicznie | TAK |  |
| 2 | prowadzenie wentylacji ręcznej | TAK |  |
| 3 | PSV - oddech spontaniczny z PS | TAK |  |
| 4 | synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona kontrolowana objętościowo | TAK |  |
| 5 | synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona kontrolowana ciśnieniowo | TAK |  |
| 6 | IMV - wentylacja wymuszona kontrolowana objętościowo z ustawianym limitem max. ciśnienia | TAK |  |
| 7 | PCV - wentylacja wymuszona kontrolowana ciśnieniowo | TAK |  |
| 8 | wentylacja PCV z docelową objętością | TAK |  |
| 9 | wyzwalacz przepływowy z regulacją czułości | TAK |  |
| 10 | zakres czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV, min.0, 1 do 10,0 [l/min] | TAK, podać |  |
| 11 | regulacja PS w zakresie min.: od 10 do 50 hPa | TAK, podać |  |
| 12 | reg. Stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 do 1:4 | TAK, podać |  |
| 13 | reg. częstości oddechu minimum od 5 do 100 1/min | TAK, podać |  |
| 14 | zakres objętości oddechowej, min. od 5 [ml] do 1000 [ml] | TAK, podać |  |
| 15 | zakres PEEP, min. od 0 do 20 [mbar] | TAK, podać |  |
| 16 | zakres Plateau wdechu, min. od 10 do 50% czasu wdechu | TAK, podać |  |
|  | Alarmy |  |  |
| 1 | alarm bezdechu | TAK |  |
| 2 | alarm rozłączenia pacjenta | TAK |  |
| 3 | alarm awarii zasilania w gazy | TAK |  |
| 4 | alarm maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
| 5 | alarm dolny i górny stężenia tlenu | TAK |  |
| 6 | alarm dolny i górny objętości minutowej | TAK |  |
| 7 | alarm dolny wydechowej objętości oddechowej | TAK |  |
| 8 | alarm wdechowego i wydechowego CO2 | TAK |  |
| 9 | funkcja automatycznego ustawienia granic alarmowych po ustabilizowaniu wentylacji | TAK |  |
| 10 | możliwość wyciszenia alarmów pacjenta (przed ich wystąpieniem) na min. 5 min podczas wentylacji ręcznej/spontanicznej | TAK, podać |  |
|  | pomiary i obrazowanie |  |  |
| 1 | automatyczne rozpoznawanie używanego anestetyku wziewnego | TAK |  |
| 2 | trendy tabelaryczne oraz graficzne mierzonych parametrów | TAK |  |
| 3 | ekran kolorowy typu TFT aktywna matryca wyświetlający jednocześnie nastawy i mierzone parametry respiracji, o przekątnej ekranu min. 15" | TAK, podać |  |
| 4 | możliwość obsługi aparatu poprzez ekran dotykowy, przyciski i pokrętło | TAK |  |
| 5 | pomiar koncentracji halotanu, izofluranu, sevofluranu i desfluranu na wdechu i wydechu | TAK |  |
| 6 | prezentacja krzywej ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
| 7 | prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych | TAK |  |
| 8 | prezentacja krzywej CO2 w drogach oddechowych | TAK |  |
| 9 | prezentacja krzywej objętości w drogach oddechowych | TAK |  |

| 10 | jednoczesna prezentacja pętli ciśnienie/objętość i przepływ/objętość, przepływ/ciśnienie | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | możliwość zapisania pętli referencyjnej i wyświetlania wraz z bieżącą pętlą | TAK |  |
| 12 | ustawione fabrycznie/dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i pętli na ekranie monitora | TAK |  |
| 13 | moduł gazowy zintegrowany z aparatem. Nie dopuszcza się pomiaru realizowanego przez monitor pacjenta | TAK |  |
| 14 | pomiar stężenia O2 w gazach wdechowych FiO2 i wydechowych EtO2 | TAK |  |
| 15 | zakres pomiaru stężenia O2 w gazach wydechowych i wdechowych | TAK |  |
| 16 | paramagnetyczny pomiar stężenia O2 bez elementów eksploatacyjnych | TAK |  |
| 17 | pomiar stężenia dwutlenku węgla w gazach wydechowych EtCO2 i wdechowych FiCO2 | TAK |  |
| 18 | zakres i sposób pomiaru stężenia CO2 w gazach wydechowych i wdechowych | TAK |  |
| 19 | analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta | TAK |  |
| 20 | prezentacja na ekranie wirtualnych przepływomierzy | TAK |  |
| 21 | sposób pomiaru stężenia gazów | TAK |  |
| 22 | pomiar min. objętości oddechu Vt, minutowej MV; ciśnienia szczytowego, średniego, Plateau, PEEP | TAK |  |
|  | wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 1 | kompletny układ oddechowy pacjentów dorosłych wielorazowego użytku | TAK |  |
| 2 | min. 3 gniazda elektryczne | TAK, podać |  |
| 3 | min. 5 sztuk pułapek wodnych oraz min. 5 sztuk linii próbkujących | TAK, podać |  |
| 4 | przewody zasilające aparat w gazy centralne | TAK |  |
| 5 | ramię do bezpiecznego zamocowania kardiomonitora | TAK |  |
| 6 | ssak anestetyczny ze zbiornikiem na wydzieliny oraz dodatkowy zbiornik na wydzieliny | TAK |  |
| 7 | dodatkowe wyjście na niezależną podaż tlenu z możliwością regulacji min. od 0 – 10 l/min | TAK, podać |  |
| 8 | uchwyt do zamocowania min. 2 butli 10l z tyłu aparatu | TAK |  |
|  | Opis jednostki |  |  |
| 1 | blat do pisania wraz z oświetleniem | TAK |  |
| 2 | co najmniej 2 szuflady na akcesoria | TAK |  |
| 3 | podstawa jezdna, co najmniej 2 koła z hamulcami | TAK |  |
| 4 | uchwyt do zapasowej butli tlenowej i podtlenku azotu | TAK |  |
| 5 | ssak anestetyczny zasilany z sieci centralnej | TAK |  |
| 6 | Możliwość podłączenia butli zasilania awaryjnego w O2 i N2O | TAK |  |
| 7 | zasilanie gazowe (O2, powietrze) ze ściany (sieć centralna) | TAK |  |
| 8 | waga aparatu bez parowników max. 100kg | TAK, podać |  |
| 9 | wymiary zewnętrzne aparatu | podać |  |
| 10 | zasilanie awaryjne bateryjne lub akumulatorowe wbudowane w aparat, min. 60 [min] | TAK, podać |  |

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji 2015– |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Oferowany parametr/warunek |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1 | Monitor funkcji życiowych pacjenta, stacjonarno – transportowy, z uchwytem do przenoszenia | TAK |  |
| 2 | Waga monitora razem z akumulatorami max. 4 kg | TAK/podać |  |
| 3 | Funkcja przewodnika obsługi dostępna bezpośrednio na ekranie monitora, która przy pomocy obrazków i opisów pomaga prawidłowo umiejscowić czujniki pomiarowe na pacjenta. | TAK |  |
| 4 | Chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów) | TAK |  |
| 5 | Tryb „Stand by” | TAK |  |
|  | Ekran |  |  |
| 1 | Kolorowy, pojedynczy ekran TFT o rozmiarze min. 10” | TAK/poda |  |
| 2 | Jednoczesna prezentacja min. 5 krzywych na ekranie | TAK/podać |  |
| 3 | Rozdzielczość ekranu : min. 800x600 | TAK/podać |  |
| 4 | Możliwość wyświetlania dużych pól z wartościami numerycznymi mierzonych parametrów. Wartości numeryczne wyświetlane bez krzywych dynamicznych – nie dotyczy krzywej EKG, która musi być stale widoczna na ekranie | TAK |  |
|  | Obsługa |  |  |
| 1 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| 2 | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy (bez użycia pokrętła). | TAK |  |
|  | Zasilanie |  |  |
| 1 | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |  |
| 2 | Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 180 minut pracy. | TAK/podać |  |
|  | Alarmy |  |  |
| 1 | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |
| 2 | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK |  |
| 3 | Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny | TAK |  |
| 4 | Automatyczne ustawianie granic alarmowych | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie danych |  |  |
| 1 | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 120 godzin | TAK/podać |  |
| 2 | Jednoczasowa prezentacja min. 3 parametrów w trendzie graficznym. | TAK/podać |  |
| 3 | Funkcja „holterowska” min. 1 krzywej EKG z co najmniej 120 godzin | TAK/podać |  |

| 4 | Synchronizacja czasowa pomiędzy alarmami (włączając alarmy arytmii), trendami prezentowanymi: tabelarycznie, graficznie i funkcją holterowską tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów bądź alarmów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe prezentacje zdarzeń, bez konieczności wyszukiwania na skali czasu | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mierzone parametry |  |  |
| 1 | EKG Monitorowanie z kabla 3 lub min. 5 żyłowego Zakres częstości akcji serca: min. 15-300 ud/min. Detekcja stymulatora serca Analiza odcinka ST z min. 2 odprowadzeń przy monitorowaniu kablem min. 5 żyłowym. Zakres pomiarowy ST min. od -25 do (+)25 mm. | TAK/podać |  |
| 2 | Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla dzieci i dorosłych | TAK |  |
| 3 | Analiza arytmii Rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze. Możliwość ustawienia rozpoznawania arytmii w zależności od preferencji użytkownika w zakresie podstawowym min. 11 klas lub rozszerzonym min. 22 klasy | TAK/podać |  |
| 4 | Oddech Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 40 sekund. | TAK/podać |  |
| 5 | Możliwość wybór odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu (bez przepinania elektrod) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania: szczytami płuc, przeponą | TAK |  |
| 6 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczna. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 8 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. Zakres pomiarowy min: 20 – 270 mmHg | TAK/podać |  |
| 7 | Tryb Stazy Żylnej | TAK |  |
| 8 | Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego | TAK |  |
| 9 | Pomiar saturacji Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. | TAK/podać |  |
| 10 | Możliwość wyboru czułości saturacji pomiędzy normalną a maksymalną. | TAK |  |
| 11 | Wodoszczelny czujnik do saturacji | TAK |  |
| 12 | Pomiar temperatury Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) lub centralnej (wewnętrznej). Zakres pomiarowy min.: 0 – 45ºC. | TAK/podać |  |

| 13 | Nieinwazyjny pomiar rzutu minutowego serca Nieinwazyjny pomiar rzutu minutowego w zakresie od 0,5 do 20 L/min. Akcesoria : W przypadku konieczności stosowania dedykowanych zużywalnych akcesoriów do pomiaru należy zaoferować min. 450 zestawów pomiarowych | TAK/podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Wszystkie akcesoria kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego monitorami BSM 6000/1700. | TAK |  |
| 15 | Możliwość rozbudowy o pomiar IBP | TAK |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
| 1 | - Kabel EKG dla dorosłych x 1 szt. - EKG, przewody pacjenta 3 żyłowe x 1 szt. - zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG x 1 szt. - wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych x 1 - mankiet dla dorosłych, standardowy x 1szt. - mankiet dla dorosłych (duży rozmiar) x 1szt. - wielorazowy czujnik do pomiaru saturacji na palec typu klips dla dorosłych – 1 szt. - przewód do podłączenia czujnika saturacji x 1 szt. | TAK/podać |  |

| l.p. | Pakiet 1 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do znieczulenia wraz z monitorowaniem pacjenta | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Pakiet 1

..............................   słownie ....................................................................................................................................................................... zł

w tym:

wartość netto -	........................... zł

podatek VAT - 	........................... zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia w terminie ………… tygodni od daty podpisania umowy do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Pakiet 2

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich białych pól tabeli. Niewypełnienie któregokolwiek z wymaganych pól skutkować będzie odrzuceniem oferty.

  - Defibrylator AED – 1 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji 2015– |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Oferowany parametr/warunek |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Półautomatyczny, przenośny, dwufazowy defibrylator zewnętrzny AED. | TAK |  |
| 2 | Komendy głosowe w j. polskim | TAK |  |
| 3 | Automatyczna ocena rytmu ekg i analiza impedancji klatki piersiowej pacjenta dla określenia czy wyładowanie jest zalecane | TAK |  |
| 4 | Zakres energii 150 – 360J | TAK |  |
| 5 | Ładowanie do 200J max 9sek, do 360J max 15sek. | Tak/podać |  |
| 6 | Pamięć wewnętrzna umożliwiająca automatyczne zapisywanie wszystkich danych EKG i zdarzeń medycznych (około 20 min na jednego pacjenta) Możliwość zapisu rekordu dwóch pacjentów. | TAK/podać |  |
| 7 | Możliwość bezprzewodowego przesyłania zapamiętanych danych do komputera | TAK |  |
| 8 | Bifazowa fala defibrylacji | TAK |  |
| 9 | Protokół wyładowań 200 / 300 / 360J | TAK |  |
| 10 | Możliwość stosowania elektrod pediatrycznych i dla dorosłych System zasilania składający się z akumulatora i baterii doładowującej. Bateria doładowująca Li/SO2/Cl2 (2 lat żywotności, około 30 wyładowań lub min 140 min. monitorowania) | TAK |  |
| 11 | Torba transportowa wraz z apteczką AED w zestawie | TAK |  |
| 12 | Parametr wytrzymałości urządzenia ze wskaźnikiem IPX4 | TAK |  |
| 13 | Gwarancja min 60 miesięcy. | TAK |  |

  - EKG – 3 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji 2015– |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Oferowany parametr/warunek |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Kolorowy wyświetlacz TFT LCD( min. 10”). | TAK |  |
| 2 | Prezentacja 3, 6 oraz 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
| 3 | Panel dotykowy | TAK |  |
| 4 | Funkcja ukrywania paska menu | TAK |  |
| 5 | Prezentacja wyników analizy i interpretacji | TAK |  |
| 6 | Przeglądanie zapisanych w pamięci badań | TAK |  |
| 7 | Prezentacja częstości akcji serca (HR). | TAK |  |
|  | Wydruk |  |  |
| 9 | Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 odprowadzeń | TAK |  |
| 10 | Wbudowana drukarka A4 (rolka szer. 210 mm). | TAK |  |
| 11 | Możliwość wydruk na drukarce zewnętrznej | TAK |  |
| 12 | Zakładanie papieru w systemie Easy Load. | TAK |  |
|  | Filtry |  |  |
| 13 | Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych, 50Hz, 60Hz. | TAK |  |
| 14 | Cyfrowa filtracja zakłóceń pochodzenia mięśniowego, 25; 35, 45 Hz. | TAK |  |
| 15 | Automatyczna regulacja położenia linii izoelektrycznej. | TAK |  |
| 16 | Filtr izolini: 0,15Hz; 0,45Hz; 0,75Hz; 1,5Hz. | TAK |  |
| 17 | Sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych oraz Cabrera. | TAK |  |
| 18 | Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV. | TAK |  |
| 19 | Prędkość: 5/10/25/50 mm/s. | TAK |  |
|  | Funkcje: |  |  |
| 20 | Praca w trybie Auto lub Manual | TAK |  |
| 21 | Automatyczna analiza i interpretacja. | TAK |  |

| 22 | Konfiguracja wyglądu i kompozycji ekranu. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | Konfiguracja ustawień aparatu oraz panelu sterowania. | TAK |  |
| 24 | Rozbudowana baza pacjentów – 2000 badań. | TAK |  |
| 25 | Tryb pracy akumulatorowej – do 300 badań. | TAK |  |
| 26 | Sygnalizacja złego podłączenia poszczególnych elekt | TAK |  |
| 27 | Detekcja stymulatora serca. | TAK |  |
| 28 | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń. | TAK |  |
| 29 | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora. | TAK |  |
|  | Komunikacja: |  |  |
| 30 | Interfejs komunikacyjny: min 2 x port USB | TAK |  |
| 31 | Zapis badania do pamięci USB (np. PenDrive). | TAK |  |
|  | Cechy użytkowe: |  |  |
| 32 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe. | TAK |  |
| 33 | Ergonomiczna klawiatura. | TAK |  |
| 34 | Menu wyświetlane na ekranie. | TAK |  |
| 35 | Wózek transportowy | TAK |  |
| 36 | Waga < 5 kg. | TAK |  |

  - Łóżko szpitalne z napędem elektrycznym, materacami, szafkami przyłóżkowymi  oraz z wyposażeniem dodatkowym:

- ramą wyciągową

- materacami przeciwodleżynowymi do terapii 3 stopnia odleżyn

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji 2014 – |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Oferowany parametr/warunek |
|  | Łóżko szpitalne |  |  |
| 1. | Łóżko szpitalne wraz z poręczami bocznymi spełniające normę PN EN 60601-2-52 | TAK |  |
| 2. | Łóżko szpitalne, 4 segmentowe. Regulacje wysokości, przechyłów wzdłużnych, segmentów oparcia pleców, ud realizowane przy pomocy siłowników elektrycznych sterowanych pilotem. | TAK |  |
| 3. | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym. Konstrukcja podwozia połączona z leżem poprzez min 4 punkty podparcia | TAK |  |
| 4. | Całkowita długość łóżka: 2170 mm (+/- 50mm) | TAK |  |
| 5. | Całkowita szerokość łóżka z poręczami bocznymi: 960 mm (+/- 20mm). | TAK |  |
| 6. | Leże 4 segmentowe posiadające 3 ruchome segmenty (oparcie pleców, ud i podudzi) | TAK |  |
| 7. | Segmenty leża wypełnione płytą z wodoodpornego tworzywa HPL | TAK |  |
| 8. | Zakres regulacji wysokości leża łóżka(bez materaca) min 330 -800 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 9. | Zakres regulacji przechyłu wzdłużnego leża min od +18° do - 18° | TAK |  |
| 10. | Zakres regulacji segmentu oparcia pleców w zakresie od 0° do min 75° | TAK |  |
| 11. | Funkcja autoregresji oparcia pleców min 100 mm | TAK |  |
| 12. | Zakres regulacji segmentu ud w zakresie od 0° do min 45° | TAK |  |
| 13. | Funkcja autoregresji oparcia ud min 40 mm | TAK |  |
| 14. | Regulacja segmentu podudzia przy pomocy mechanizmu zapadkowego | TAK |  |
| 15. | Sterownik ręczny z możliwością blokowania wszystkich funkcji regulacyjnych przez personel medyczny | TAK |  |
| 16. | Dodatkowy sterownik wszystkich funkcji regulacyjnych zawieszany na szczycie łóżka. | TAK |  |
| 17. | Funkcja autokontur; jednoczesna regulacja segmentów oparcia pleców i ud uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku na sterowniku ręcznym | TAK |  |
| 18. | Funkcja CPR; awaryjne poziomowanie segmentu oparcia pleców i ud przy pomocy dźwigni mechanicznej umieszczonej pod leżem łóżka | TAK |  |
| 19. | Bateria umożliwiająca wykonanie podstawowych ruchów leżem i segmentami w czasie, gdy łóżko nie jest podłączone do zasilania sieciowego | TAK |  |
| 20. | Osłona tworzywowa elementów konstrukcyjnych podwozia na całej ich długości i szerokości | TAK |  |
| 21. | Osłona tworzywowa elementów konstrukcyjnych belek oraz węzłów /osadzenie ramy wyciągowej oraz szczytów/ od strony nóg i głowy pacjenta | TAK |  |
| 22. | Szczyty łóżka łatwo odejmowalne jednym ruchem, w postaci tworzywowych, monolitycznych elementów o wysokiej estetyce. Możliwość wyboru przez Użytkownika wkładek kolorystycznych szczytów. | TAK |  |
| 23. | Koła jezdne o średnicy min. 125 mm, w obudowie tworzywowej, niebrudzące powierzchni. Układ centralnego hamulca zapewniający pewne blokowanie łóżka min 3 kół. Jedno z kół z możliwością ustawienia jako koło do jazdy kierunkowej. Boki kół osłonięte tworzywowymi osłonami. | TAK |  |
| 24. | Chroniące przed uszkodzeniami krążki odbojowe łóżka elastyczne, stanowiące najbardziej wysunięte elementy w rogach łóżka. | TAK |  |
| 25. | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze min 220 kg | TAK |  |
| 26. | Zasilanie elektryczne 220-240V; 60 Hz/ 50 Hz | TAK |  |
| 27. | Wyposażenia łóżka: Poręcze boczne lakierowane składane wzdłuż ramy łóżka po obu stronach. | TAK |  |
| 28. | Podwójna rama wyciągowa wykonana z rur stalowych, nierdzewnych, montowana w sposób niezależny od szczytów łóżka, posiadająca wyposażenie dodatkowe; - 4 ruchome poprzeczki górne - 2 uchwyty rąk - bloczki na linkę z obciążnikami min 3 szt. | TAK 5 szt. |  |
| 29. | 2 haczyki do zawieszania worków pod leżem łóżka (po jednym z każdej strony) | TAK |  |
| 30. | Materac przeciwodleżynowy pasywny o następujących cechach (po 2 sztuki na łóżko): Wymiar materaca dostosowany do wymiarów leża łóżka Dostosowany dla pacjentów o wadze do min. 180 kg Zbudowany z pianki poliuretanowej typu „gofer” o gęstości, co najmniej 35 kg/m3 oraz pokrowca. Pianka przeciwodleżynowa - bezfreonowa, nietoksyczna, nie zawierająca dimetylofumaranu, wykonana z materiałów antyalergicznych i antystatycznych. Pokrowiec materaca – składający się z min 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu o gęstość materiału 150 +/-5% g/m2 posiadający następujące właściwości: wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny), oddychający, paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze (przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 1000g/m2/24h w temperaturze 38°C). Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. Materiał pokrowca pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych, odporny na przenikanie mikroorganizmów – potwierdzone dokumentem wydanym przez laboratorium badawcze; odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru. Możliwość prania pokrowca w temp. 95°C, dezynfekcji termicznej, parowej w temp do 105°C. Prasowanie w temp do min 110°C | TAK 10 szt. |  |

| 31. | Zestaw przeciwodleżynowy do terapii 3 stopnia odleżyn włącznie (w skali 5 stopniowej) składający się z pompy i materaca przeciwodleżynowego Pompa: z manualną regulacją ciśnienia w zakresie od 20 do 60mmHg (+/-5mmHg), wydajność min 10 l/min, wyposażona w: gniazdo szybkozłączki wizualny alarm spadku ciśnienia funkcję trybu statycznego filtr mechaniczny filtr antybakteryjny + zapasowy zaczepy do zawieszenia na łóżku Materac: wysokość 12 cm (+/- 1 cm), Wymiary materaca dostosowane do leża 200x90cm minimum 23 wymienne komory poprzeczne, umieszczone w rzędach, wykonane z elastycznego poliuretanu z zabezpieczeniem antyrotacyjnym, wyposażony w pasy mocujące, system dotleniania uciskanych tkanek, zawór reanimacyjny CPR, szybkozłączkę do połączenia z pompą, pokryty odpinanym półprzepuszczalnym pokrowcem z możliwością mycia i dezynfekcji w temp. min 95st. C i suszenia w temp. min 110st. C, skuteczność medyczna dla pacjentów o wadze do 140kg | TAK 3 szt. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32. | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów i barierek (min. 6 kolorów) | TAK, podać ile |  |
|  | Szafka Pacjenta |  |  |
| 33. | Szkielet szafki wykonany z blachy stalowej, pokrytej lakierem poliestrowo - epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, mycie szpitalne i promieniowanie UV | TAK |  |
| 34. | Wymiary szafki: -Wymiary blatu głównego: 540 x 420 mm, (+/- 30mm) -Wymiary blatu bocznego: 600 x 360 mm, (+/- 30mm) -Wysokość: 870 mm, (+/-30 mm) -Szerokość: 540 mm, (+/-30 mm) -Głębokość: 420 mm, (+/-30 mm) | TAK |  |
| 35. | Regulacja wysokości blatu bocznego wspomagana sprężyną gazową. Bezstopniowa regulacja w zakresie od 710 do 1070 mm (+/- 30 mm) Przechył boczny blatu dwustopniowy do 30° i do 60° | TAK |  |
| 36. | Blat boczny wyposażony w ranty z płyty HPL o wysokości min. 1 cm zabezpieczające przedmioty przed upadkiem przy przechyle blatu | TAK |  |
| 37. | Blat boczny składany do boku szafki – po złożeniu nie wystający poza obrys szafki | TAK |  |
| 38. | Blat główny oraz blat półki bocznej wykonane z płyty HPL odpornej na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV | TAK |  |
| 39. | Drzwi szafki oraz fronty szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | TAK |  |

| 40. | Szafka wyposażona w dwoje drzwiczek oraz szufladę otwieraną dwustronnie, co umożliwia jej ustawienie z prawej lub lewej strony łóżka bez dokonywania przeróbek | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 41. | Wnętrze szuflady wypełnione wyjmowanym wkładem z tworzywa | TAK |  |
| 42. | Wnętrze dolnej części szafki, podzielone na 2 części, poprzez wyciąganą półkę, lakierowaną proszkowo | TAK |  |
| 43. | 4 koła jezdne podwójne o średnicy min. 50 mm w tym min. 2 z blokadą – koła tworzywowe – niebrudzące podłoża | TAK |  |
| 44. | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 45. | Drzwi wyposażone w mechanizm samodomykający | TAK |  |
| 46. | Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym całkowitym wysunięciem | TAK |  |
| 47. | Szafka wyposażona w ergonomiczne uchwyty do otwierania drzwiczek i szuflady | TAK |  |
| 48. | Możliwość wyboru kolorów frontów drzwiczek i szuflad z min. 8 kolorów | TAK |  |

  - Stół zabiegowy z hydrauliczną regulacją wysokości – 2 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji 2015– |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Oferowany parametr/warunek |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Stół zabiegowy do wykonywania drobnych zabiegów wraz z podstawowym wyposażeniem i możliwością rozbudowy w przyszłości o wyposażenie specjalistyczne | TAK |  |
| 2 | Elementy konstrukcyjne stołu wykonana ze stali węglowej pokrytej lakierem proszkowym | TAK |  |
| 3 | Podstawa stołu przejezdna z centralną blokadą kół oraz możliwością blokady jednego koła do jazdy kierunkowej. Koła o średnicy ok. 125 mm | TAK |  |
| 4 | Wysokość blatu regulowana pedałem nożnym przy pomocy pompy hydraulicznej w zakresie min od 800 do 1000 mm | TAK/podać |  |
| 5 | Blat stołu składający się z min 4 segmentów- segmentu głowy, oparcia pleców, siedziska oraz dzielonego segmentu nóg | TAK |  |
| 6 | Sposób regulacji segmentami z wykorzystaniem sprężyn gazowych z blokadą | TAK |  |
| 7 | Materace bezszwowe, poliuretanowe o grubości min 50 mm | TAK |  |
| 8 | Możliwość wykonywania zdjęć RTG na całej długości blatu | TAK |  |
| 9 | Długość stołu min. 2000 mm | TAK Podać |  |
| 10 | Szerokość stołu ok. 550 mm | TAK Podać |  |
| 11 | Przechył do pozycji Trendelenburga min. 25° | TAK/podać |  |
| 12 | Przechył do pozycji anty-Trendelenburga min. 10° | TAK Podać |  |
| 13 | Przechyły wzdłużne regulowane przy pomocy sprężyn gazowych z blokadą | TAK |  |
| 14 | Kąt nachylenia segmentu oparcia pleców min. -40° do +75° | TAK/podać |  |
| 15 | Kąt nachylenia podgłówka min. -45° do +45° | TAK/podać |  |
| 16 | Kąt rozchylenia podnóżków min. 180° | TAK |  |
| 17 | 4 koła o średnicy min. 125 mm | TAK |  |
| 18 | Wyposażenie: - podpórka ręki - wieszak kroplówki | TAK |  |

  - Wózek transportowy w pozycji leżącej  – 1 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji 2015– |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Oferowany parametr/warunek |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Długość całkowita 2100 mm (+/- 30 mm) | TAK/podać |  |
| 2 | Szerokość całkowita z poręczami max 790 mm | TAK/podać |  |
| 3 | Szerokość leża wózka min 650 mm | TAK/podać |  |
| 4 | Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie min 570 – 900 mm, sterowanie za pomocą pedału nożnego z obu stron wózka | TAK/podać |  |
| 5 | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
| 6 | Leże dwusegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG | TAK |  |
| 7 | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia na całej długości leża. | TAK |  |
| 8 | Ruchomy segment oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie min 0-65° | TAK/podać |  |
| 9 | Regulacja przechyłu Trendelenburga min. 20° i anty-Trendelenburga min 12° za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Dodatkowy uchwyt ułatwiający ustawienie w/w pozycji zamontowany pod szczytem wózka od strony nóg pacjenta. Sterowanie za pomocą dźwigni umieszczonej pod uchwytem dodatkowym. | TAK/podać |  |
| 10 | Wózek wyposażony w szczyty (uchwyty do pchania) w postaci rur wykonanych ze stali nierdzewnej polerowanej | TAK |  |
| 11 | Cztery odbojniki w ramie leża | TAK |  |
| 12 | Wózek wyposażony w: - barierki boczne ze stali nierdzewnej polerowanej, składane z boku leża, minimum 2 poziome proste elementy, barierki muszą chronić pacjenta min. Od szczytu za głową do ok. ¾ długości - wieszak kroplówki | TAK |  |
| 13 | Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych (min. 6 kolorów) | TAK |  |
| 14 | Centralna blokada czterech kół z kołem kierunkowym. Koła o średnicy min 200 mm. Koła z pełnymi tworzywowymi osłonami zakrywającymi miejsca potencjalnego gromadzenia się zabrudzeń. Blokada uruchamiania dźwignią nożną w postaci wygiętej rury wykonanej ze stali nierdzewnej polerowanej umieszczonej nad kołami od strony nóg pacjenta. | TAK |  |
| 15 | Bezpieczne obciążenie min. 180 kg | TAK/podać |  |

  - Szafa endoskopowa  – 2 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji 2015– |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Oferowany parametr/warunek |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Szafa endoskopowa wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 2 | Wymiary : wysokość ok. 2000mm x szerokość 900mm x głębokość 530mm z mocowaniem do ściany dla stabilizacji. | TAK |  |
| 3 | Nóżki o regulowanej wysokości dla wypoziomowania. | TAK |  |
| 4 | Uchwyt dla 6 endoskopów | TAK |  |
| 5 | Drzwi przeszklone z zamkiem dwuskrzydłowe dzielące szafę na dwie symetryczne części. | TAK |  |
| 6 | Przegroda dzieląca szafę na dwie komory po 3 endoskopy | TAK |  |
| 7 | Swobodna wentylacja grawitacyjna | TAK |  |
| 8 | Szafa wyposażona w wanienkę ociekową. | TAK |  |

| l.p. | Pakiet 2 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator AED | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | EKG | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Łóżko szpitalne z napędem elektrycznym | szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Materace przeciwodleżynowy pasywny | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Szafka przyłóżkowa | szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Rama wyciągowa | szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Materac przeciwodleżynowy do terapii 3 stopnia odleżyn | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Stół zabiegowy z hydrauliczną regulacją wysokości | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wózek transportowy w pozycji leżącej | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Szafa endoskopowa | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Pakiet 2

..............................   słownie ....................................................................................................................................................................... zł

w tym:

wartość netto -	........................... zł

podatek VAT - 	........................... zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia w terminie ………… tygodni od daty podpisania umowy do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.