Załącznik nr 1

................................                                                                                      ............................, ............. 2016

( pieczątka firmowa )

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Oferenta

Pełna nazwa		.

Adres		.

REGON

NIP

Nr konta bankowego		.

Telefon ..................................	FAX ..................................	e-mail ..............................................................

Dane dla Urzędu Zamówień Publicznych:

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem :   (  Tak     (  Nie

Niniejszym składam ofertę na:

ogłoszony przez

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
przy ul. Jana Pawła II 2 przetargu nieograniczonego na zakup aparatury medycznej

PAKIET 1

Videobronchoskop - 1 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – |
| Lp | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Zasady oceny punktowej-Funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
|  | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Videobronchoskop kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego procesorem obrazu EPX-4400 i EPX-4450 | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Kąt obserwacji min. 1200 | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Głębia ostrości min. 3-100 mm | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 4. | Średnica zewnętrzna wziernika: max 4,9mm | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 5. | Długość robocza max. 600 mm | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 6. | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu | TAK PODAĆ | Do 5 mm - 30 pkt, powyżej 5 mm - 0 pkt |  |
| 7. | Średnica kanału roboczego min. 2,0mm | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 8. | Kąt zagięcia końcówki endoskopu w górę | TAK PODAĆ | Poniżej 1800 - 10 pkt 1800 i więcej- 40 pkt. |  |
| 9. | Kąt zagięcia końcówki endoskopu w dół | TAK PODAĆ | Poniżej 1300 - 0 pkt 1300 i więcej- 30 pkt. |  |
| 10. | Aplikacja uruchamiana z głowicy endoskopu umożliwiająca obrazowanie w wybranym spektrum światła | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 12. | Paszport techniczny | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 13. | Bezpłatne przeglądy okresowe (dotyczy również części zamiennych), min. 1 przegląd w roku, przez cały okres gwarancji | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 14. | Gwarancja min. 24miesiące | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 15. | Autoryzowany serwis | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 16. | Lokalizacja punktu/ów serwisowych zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. - Dz. U. z 2015 poz. 876; (wymienić): | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 17. | Szkolenie personelu. | TAK | Bez oceny punktowej |  |

Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie .......... dni od dnia podpisania umowy
do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 1 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Videobronchoskop kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego procesorem obrazu EPX-4400 i EPX-4450 | szt | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

.............................. 	słownie ............................................................................................................ zł

w tym:

wartość netto	- 	 zł

podatek VAT	- 	 zł

PAKIET 2

Respirator transportowy - 1 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – |
| Lp | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Zasady oceny punktowej Funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
|  | Parametry ogólne |  |  |  |
| I. | Wymagania ogólne respiratora |  |  |  |
|  | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Waga respiratora do 4 kg | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
|  | Respirator odporny na wstrząsy | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Respirator o stopniu ochrony min IP34 | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
|  | Respirator z możliwością zasilania z zewnętrznego źródła DC o napięciu od 12 do 24 V umożliwiające zastosowanie respiratora w ambulansie oraz transporcie lotniczym | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
|  | Obsługa poprzez pokrętło i ekran dotykowy | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Obsługa i komunikaty w języku polskim | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Kolorowy, pojedynczy ekran TFT o przekątnej min. 8,4” rozdzielczość min. 640x 480 px. | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
|  | System testów sprawdzających działanie respiratora | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Funkcja autotestu dokonywana automatycznie lub na żądanie po włączeniu respiratora | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Przygotowany do pracy z wymiennikami ciepła i wilgoci | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Wbudowany uchwyt/rączka do przenoszenia | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| II. | Zasilanie Pneumatyczne |  |  |  |
|  | Własne zasilanie w powietrze z wbudowanej w aparat turbiny | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Zasilanie w tlen z sieci szpitalnej o ciśnieniu min. 2,8 do 6 bar oraz wejście niskociśnieniowe od 0 do 1,5 bar i przepływie do 15 l/min | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| III. | Zasilanie Elektryczne |  |  |  |
|  | Zasilanie AC 220-240 V, 50/60Hz | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Awaryjne zasilane akumulatorowe do podtrzymania pracy respiratora na minimum 2 godziny. | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
|  | Czas ładowania akumulatora wewnętrznego podczas stand-by max 2,5 godziny | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |

| III. | Tryby wentylacji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wentylacja objętościowa wymuszona i asystująca z przepływem: stałym oraz opadającym | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowa wymuszona i asystująca | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | SIMV z PS | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Wentylacja PSV | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | CPAP | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Możliwość programowania westchnięć | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Wentylacja bezdechu z regulacją objętości, częstości oddechowej oraz czasu reakcji, | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Pauza wdechowa oraz wydechowa | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu oraz wartości FiO2 | TAK PODAĆ | Regulacja przepływu powyżej 60 l/min – 20pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, Duo Levels | TAK/NIE PODAĆ | TAK – 15pkt |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji PRVC, tryb wentylacji ze zmiennym ciśnieniem i docelową objętością oddechową | TAK/NIE PODAĆ | TAK – 15pkt |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb CPV – tryb łączący w wentylację i funkcje przystosowane do resuscytacji krążeniowo – oddechowej, mający zastosowanie u pacjentów z zawałem serca. Pomiar min. - częstotliwość uścisków obliczona przez respirator - Maksymalne wahania ciśnienia wywołanego uściskami klatki piersiowej (cmH2O) | TAK/NIE PODAĆ | TAK – 50pkt |  |
| IV. | Parametry regulowane |  |  |  |
|  | Częstość oddechów min.: 1-80 odd/min | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu min.: 20 – 2000 ml | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
|  | Regulowany czas wdechu zakres minimalny od 0,3 do 5,0 sek. | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
|  | Regulowany stosunek I:E min. 1:9 do 1:1 lub stosunek Ti:Ttot min. 10% - 50% | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
|  | Regulacja stężenia tlenu w zakresie od 21 do 100 %O2 | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
|  | Ciśnienie wspomagania min od 5 do 40cmH2O | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta min. 1-10 l/min | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
|  | Regulowane kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybach spontanicznych min. 20-80% przepływu szczytowego | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |

|  | Ciśnienie PEEP min od 0 do 20 cmH2O | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ciśnienie wdechowe min 5 – 50 cmH2O | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| V. | Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji |  | Bez oceny punktowej |  |
|  | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Rzeczywista całkowita częstość oddechowa | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu (wdechowa i wydechowa) | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej (wydechowa) | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Ciśnienie szczytowe | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Ciśnienie średnie | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Ciśnienie Plateau | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Ciśnienie PEEP | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | % Przeciek | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Pomiar stosunku I:E lub Ti:Ttot | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Trendy mierzonych parametrów z min. 48godz. Zapisywane parametry min.: RR, VTi, VMi, VTe, VMe, Pplat, Pszczyt, Pśred, PEEP, TI/Ttot, Przeciek, FiO₂, CO2 | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Możliwość automatycznego nastawienia granic alarmowych względem bieżących parametrów wentylacji | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Zintegrowany w respiratorze pomiar CO2 wraz z prezentacją parametrów na ekranie respiratora | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| VI. | Prezentacja graficzna |  | Bez oceny punktowej |  |
|  | Prezentacja na ekranie parametrów nastawianych i mierzonych, oraz krzywych dynamicznych | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie min. 2 krzywych dynamicznych z pośród: przepływ/czas, ciśnienie/czas, objętość/czas | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Okno monitorowania: możliwość przejścia w jednym kroku do okna monitorowania pozwalającego na obserwację powiększonych krzywych dynamicznych oraz podstawowych parametrów wentylacji. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Możliwość zamrożenia krzywych do ich analizy (pozwala min. na pomiar różnicy wartości między dwoma wybranymi przez użytkownika pkt wyświetlanych krzywych). | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| VII. | Alarmy |  |  |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK | Bez oceny punktowej |  |

|  | Niskiego ciśnienia lub rozłączenia pacjenta | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stężenia tlenu min/max | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Za wysokiej częstości oddechowej | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Alarm bezdechu | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Awaria zasilania w tlen | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Zatkania gałęzi wdechowej | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Rozładowanie akumulatora | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Dziennik zdarzeń i alarmów zapamiętujący min. 200 ostatnich zdarzeń wraz z opisem | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| VIII. | Inne wymagania |  |  |  |
|  | Respirator wyposażony w protokół pozwalający na przysłanie parametrów wentylacji, alarmów i pomiarów do systemów HIS po integracji. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawianych parametrów | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Wielorazowa zastawka wydechowa z czujnikiem przepływu wydechowego x 2 kpl. na urządzenie | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Uchwyt do zawieszenia na ramie łóżka | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Torba transportowa | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Paszport techniczny | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe (dotyczy również części), min. 1 w roku, przez cały okres gwarancji | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Gwarancja min. 24miesiące | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Autoryzowany serwis | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Lokalizacja punktu/ów serwisowych zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. - Dz. U. z 2015 poz. 876; (wymienić): | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
|  | Szkolenie personelu. | TAK | Bez oceny punktowej |  |

Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie .......... dni od dnia podpisania umowy

do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 2 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci | szt | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

.............................. 	słownie ............................................................................................................ zł

w tym:

wartość netto	- 	 zł

podatek VAT	- 	 zł

PAKIET 3

    - Pompa strzykawkowa - 16 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Zasady oceny punktowej Funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
| I. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego 10 godz. przy przepływie 5 ml/godz. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Czas ładowania akumulatora < 5 godzin | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 4. | Masa pompy wraz z zaciskiem umożliwiającym mocowanie na stojaku lub szynie maksymalnie 2,2 kg | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 5. | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 6. | Pompa wyposażona w wewnętrzny zasilacz zintegrowany w obudowie pompy. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 7. | Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| II. | Mocowanie strzykawki |  |  |  |
| 8. | Mocowanie strzykawki od czoła pompy | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 9. | Pełne mocowanie strzykawki możliwe za równo przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 10. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim) | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 11. | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 12. | Pompa wyposażona w osłonę tłoka zabezpieczającą przed przypadkowym wciśnięciem tłoka jak również w przypadku upadku pompy ma chronić tłok przed przypadkowym wciśnięciem lub uszkodzeniem. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 13. | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| III. | Programowanie infuzji |  |  |  |
| 14. | Zakres szybkości infuzji minimum 0,1 – 1200 ml/godz. | TAK | Do 1200 - 0 pkt Powyżej 1200 - 10 pkt |  |
| 15. | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 16. | Regulacja szybkości podaży bolusa min 50 – 1000 ml/h | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |

| 17. | Dokładność mechanizmu pompy +/- 1% | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 999,9 ml | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 19. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 20. | Ciągły pomiar ciśnienia w linii | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 21. | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – minimum 10 poziomów | TAK PODAĆ | Do 10 - 0 pkt Powyżej 10 - 20 pkt |  |
| 22. | Funkcja wypełnienia linii: 3 tryby obowiązkowy, nieobowiązkowy i zalecany | TAK PODAĆ | Jeden tryb 0 - pkt Dwa tryby 5 - pkt trzy tryby 10 - pkt |  |
| 23. | Funkcja KVO | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 24. | Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości od 0,1 do 5 ml/h | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 25. | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godzin z możliwością automatycznego wznowienia infuzji. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| IV. | Panel sterowania |  |  |  |
| 26. | Sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 27. | Wskaźnik pracy pompy widoczne z min.5 metrów | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 28. | Klawiatura symboliczna | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 29. | Komunikaty tekstowe w języku polskim | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 30. | Wbudowana w pompę możliwość dopasowana ekranu głównego oraz zawartości menu do potrzeb oddziału | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 31. | Biblioteka leków | TAK PODAĆ | Do 100 leków - 0 pkt Powyżej 100 leków - 10 pkt |  |
| V. | Układ alarmów |  |  |  |
| 32. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeż | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 33. | Alarm pustej strzykawki | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 34. | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 35. | Alarm okluzji | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 36. | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 37. | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 38. | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 39. | Alarm braku lub źle założonej strzykawki | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 40. | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 41. 42. | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 43. | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 44. | Alarm wstępny przed końcem infuzji. | TAK | Bez oceny punktowej |  |

| VI. | Pozostałe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45. | Instrukcja obsługi w języku polskim ( wraz z dostawą sprzętu) | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 46. | Możliwość komunikacji przez porty RS232, USB, Ethernet | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 47. | Gwarancja 24 miesiące | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 48. | Pompa wyposażona w złącze przywołania pielęgniarki | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 49. | Możliwość łączenia i przenoszenia w zestawach po 3 sztuki bez użycia dodatkowych akcesoriów. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 50. | Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 szt. Zasilane jednym przewodem | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 51. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 52. | Paszport techniczny | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 53. | Bezpłatne przeglądy okresowe (dotyczy również części), min. 1 w roku, przez cały okres gwarancji | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 54. | Gwarancja min. 24miesiące | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 55. | Autoryzowany serwis | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 56. | Lokalizacja punktu/ów serwisowych zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. - Dz. U. z 2015 poz. 876; (wymienić): | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 57. | Szkolenie personelu. | TAK | Bez oceny punktowej |  |

    - Pompa objętościowa - 4 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Zasady oceny punktowej Funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
| I. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Pompa objętościowa do podawania dożylnego i dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego minimum 8 godz. przy przepływie 125 ml/godz. | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Pompa wyposażona w zasilacz wewnętrzny | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 4. | Masa pompy wraz z uchwytem mocującym oraz transportowym ≤2 kg | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 5. | Automatyczne zabezpieczenie przed swobodnym przepływem podczas otwarcia drzwiczek pompy | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 6. | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 7. | Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 8. | Ręczne (nieautomatyczne) zamykanie drzwiczek | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 9. | Funkcja programowania infuzji bez założonego drenu – przygotowanie pompy na przyjście pacjenta | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 10. | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 11. | Zakres szybkości infuzji przynajmniej 0,1 do 1200 ml/godz. | TAK PODAĆ | Do 1200 - 0 pkt Powyżej 1200 - 10 pkt |  |
| 12. | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 13. | Bolus podawany na żądanie, w dowolnym momencie infuzji. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 14. | Regulacja szybkości podaży bolusa minimum 50 – 1200 ml/h | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 15. | Dokładność pompy +/- 5% | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 16. | Auto-test uruchamiany automatycznie po założeniu drenu sprawdzający prawidłową pracę pompy w połączeniu z weryfikacją założenia zestawu infuzyjnego – eliminacja ryzyka niekontrolowanego przepływu | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 17. | Praca w oparciu o dedykowane linie infuzyjne wyposażone w zastawkę silikonową, nie posiadające w swoim składzie lateksu oraz DEHP | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 18. | Wszystkie zestawy współpracujące z pompą wyposażone są w automatycznie blokowany zacisk, zapobiegający swobodnemu przepływowi po otwarciu drzwiczek pompy oraz zacisk rolkowy na drenie | TAK | Bez oceny punktowej |  |

| 19. | Mechanizm nie wywołujący hemolizy – dedykowane dreny do transfuzji oraz podaży leków krwiopochodnych | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 21. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 168 godzin | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 22. | Ciągły pomiar i wizualizacja ciśnienia w linii | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 23. | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 10 poziomów | TAK PODAĆ | Do 10 - 0 pkt Powyżej 10 - 20 pkt |  |
| 24. | Funkcja KVO | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 25. | Zróżnicowana prędkość KVO programowana przez użytkownika w min. zakresie od 1ml/h do 20 ml/h | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 26. | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godz. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 27. | Automatyczne wznowienie infuzji po pauzie – opóźniony start | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 28. | Ciśnienie okluzji programowane w zakresie od 50 – 750 mmHg | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 29. | Wskaźnik pracy pompy widoczny z min. 5 metrów | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 30. | Biblioteka leków, wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | TAK PODAĆ | Do 100 leków - 0 pkt Powyżej 100 leków - 20 pkt |  |
| 31. | Funkcja wykrywania powietrza w linii z możliwością programowania rozmiaru wykrywanego pęcherzyka lub skumulowanego powietrza zmierzonego w ciągu 15 minut | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 32. | Sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| II. | Alarmy i ostrzeżenia |  |  |  |
| 33. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 34. | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 35. | Alarm okluzji z sygnalizacją miejsca wystąpienia okluzji (przed lub za pompą) | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 36. | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 37. | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 38. | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 39. | Alarm braku lub źle założonego zestawu infuzyjnego | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 40. | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 41. | Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością zaprogramowania czasu przed końcem infuzji, w którym pojawi się alarm | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 42. | Alarm powietrza w linii | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| III. | Pozostałe |  |  |  |
| 43. | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 44. | Możliwość komunikacji RS232, USB, Ethernet | TAK | Bez oceny punktowej |  |

| 45. | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46. | Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 szt. zasilane jednym przewodem | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 47. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 48. | Paszport techniczny | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 49. | Bezpłatne przeglądy okresowe (dotyczy również części), min. 1 w roku, przez cały okres gwarancji | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 50. | Gwarancja min. 24miesiące | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 51. | Autoryzowany serwis | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 52. | Lokalizacja punktu/ów serwisowych zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. - Dz. U. z 2015 poz. 876; (wymienić): | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 53. | Szkolenie personelu. | TAK | Bez oceny punktowej |  |

    - Stacja dokująca - 4 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Zasady oceny punktowej Funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
|  | Stacja dokująca |  |  |  |
| 1. | Stacja dokująca z uchwytem mocującym do stojaka lub szyny oraz uchwytem transportowym, pozwalająca na jednoczesne zasilanie 4 oferowanych pomp strzykawkowych. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Zatrzaskowe mocowanie oferowanych pomp w stacji dokującej z jednoczesnym automatycznym podłączeniem zasilania do pompy. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 4. | Paszport techniczny | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 5. | Bezpłatne przeglądy okresowe (dotyczy również części), min. 1 w roku, przez cały okres gwarancji | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 6. | Gwarancja min. 24miesiące | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 7. | Autoryzowany serwis | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 8. | Lokalizacja punktu/ów serwisowych zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. - Dz. U. z 2015 poz. 876; (wymienić): | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 9. | Szkolenie personelu. | TAK | Bez oceny punktowej |  |

Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie .......... dni od dnia podpisania umowy

do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 3 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | sztuka | 16 |  |  |  |  |
| 2 | Pompa objętościowa do podawania dożylnego i dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | sztuka | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Stacja dokująca z uchwytem mocującym do stojaka lub szyny oraz uchwytem transportowym, pozwalająca na jednoczesne zasilanie 4 oferowanych pomp strzykawkowych. | sztuka | 4 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

.............................. 	słownie ............................................................................................................ zł

w tym:

wartość netto	- 	 zł

podatek VAT	- 	 zł

PAKIET 4

Macerator do naczyń z pulpy celulozowej - 3 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Zasady oceny punktowej Funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
|  | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Macerator do naczyń z pulpy celulozowej o pojemności wsadu co najmniej 4 naczyń na cykl np. 2 kaczki + 2 baseny lub 3 kaczki + 1 basen itd. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Dotykowe/bezdotykowe otwieranie i zamykanie komory . | TAK PODAĆ | Dotykowe - 0 pkt. Bezdotykowe - 35 pkt. |  |
| 3. | Pokrywa wykonana z tworzywa z zatopionymi nanoczasteczkami srebra | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 4. | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 5. | Bęben wraz z nożami tnącymi w całości wykonany ze stali nierdzewnej | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 6. | Uruchamianie dotykowe/ bezdotykowe | TAK PODAĆ | Dotykowe - 0 pkt. Bezdotykowe - 35 pkt. |  |
| 7. | Czujnik zamknięcia pokrywy | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 8. | Czujnik braku wody | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 9. | Czujnik zablokowania odpływu | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 10. | Panel/wyświetlacz informujący o stanie pracy urządzania | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 11. | Krótki czas trwania cyklu | TAK PODAĆ | Do 120 sekund - 30 pkt. Powyżej 120 sekund - 0 pkt. |  |
| 12. | Automatyczny system dozowania środka antybakteryjno - dezodoryzujacego | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 13. | Zużycie wody nie więcej niż 25l na cykl z możliwością regulacji | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 14. | Przyłącze do wody 3/4'', odpływ 50mm, zasilanie elektryczne 203V 50/60Hz | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 15. | Wymiary 500mm szer x 1000 wys x 600 głęb mm (+/- 100mm) | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 16. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 17. | Paszport techniczny | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 18. | Bezpłatne przeglądy okresowe (dotyczy również części), min. 1 w roku, przez cały okres gwarancji | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 19. | Gwarancja min. 24miesiące | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 20. | Autoryzowany serwis | TAK | Bez oceny punktowej |  |

| 21. | Lokalizacja punktu/ów serwisowych zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. - Dz. U. z 2015 poz. 876; (wymienić): | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | Szkolenie personelu. | TAK | Bez oceny punktowej |  |

Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie .......... dni od dnia podpisania umowy

do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 4 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Macerator do naczyń z pulpy celulozowej o pojemności wsadu co najmniej 4 naczyń na cykl np. 2 kaczki + 2 baseny lub 3 kaczki + 1 basen itd. | sztuka | 3 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

.............................. 	słownie ............................................................................................................ zł

w tym:

wartość netto	- 	 zł

podatek VAT	- 	 zł

PAKIET 5

System ogrzewania pacjenta - 4 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Zasady oceny punktowej Funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
|  | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Przewoźne urządzenie do ogrzewania dorosłych pacjentów. Wyposażone w podstawę jezdną na 4 kółkach. Ustawiany nad łóżkiem pacjenta. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Zasilanie sieciowe 230V - 50/60Hz | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Szerokość promiennika min. 700mm | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 4. | Regulacja wysokości ustawienia promiennika nad łóżkiem. | TAK PODAĆ | W zakresie 300 mm - 0 pkt. W większym zakresie - 50pkt. |  |
| 5. | Regulacja obrotu głowicy grzejnej min +- 45O | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 6. | Moc zastosowanego promiennika min 750W | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 7. | Automatyczna regulacja temperatury | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 8. | Zakres automatycznej regulacji temperatury z dokładnością do max.+- 0,2oC | TAK PODAĆ | 34oC -38oC - 0 pkt. Większy zakres - 50 pkt. |  |
| 9. | Pomiar temperatury z dokładnością do 0,1oC | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 10. | Możliwość ręcznej regulacji mocy grzania | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 11. | Ręczna regulacja mocy grzania od 0 do mocy maksymalnej. max co 5% maksymalnego zakresu. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 12. | Promiennik wyposażony w oświetlenie skierowane na łóżko. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Alarmy |  |  |  |
| 13. | Alarm zbyt niskiej/wysokiej temperatury optyczny i akustyczny | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Pozostałe |  |  |  |
| 14. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 15. | Paszport techniczny | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 16. | Bezpłatne przeglądy okresowe (dotyczy również części), min. 1 w roku, przez cały okres gwarancji | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 17. | Gwarancja min. 24miesiące | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 18. | Lokalizacja punktu/ów serwisowych zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. - Dz. U. z 2015 poz. 876; (wymienić): | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |

| 19. | Szkolenie personelu. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie .......... dni od dnia podpisania umowy do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 5 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przewoźne urządzenie do ogrzewania dorosłych pacjentów. Wyposażone w podstawę jezdną na 4 kółkach. Ustawiany nad łóżkiem pacjenta. | sztuka | 4 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

.............................. 	słownie ............................................................................................................ zł

w tym:

wartość netto	- 	 zł

podatek VAT	- 	 zł

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Centrum Leczenia Oparzeń

im. dr Stanisława Sakiela

ul. Jana Pawła II 2

41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy CLO/ZP/29/2016 prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24

ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

…………….……. dnia ………….……. r.					 …………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)