Załącznik nr 1

................................                                                                                      ............................, ............. 2018

( pieczątka firmowa )

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa		.

Adres		.

REGON

NIP

Nr konta bankowego		.

Telefon ..................................	FAX ..................................	e-mail ..............................................................

Dane dla Urzędu Zamówień Publicznych:

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem :   (  Tak     (  Nie

Niniejszym składam ofertę na:

ogłoszony przez

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
przy ul. Jana Pawła II 2 przetarg nieograniczony na zakup:

- Łóżek szpitalnych

- Szafek przyłóżkowych

- Materacy przeciwodleżynowych pasywnych

- Materacy przeciwodleżynowych

- Stołu operacyjnego

- Podnośników pacjenta

- Parawanu

- Stojaków na kroplówki

znak przetargu: CLO/ZP/22/2018

Pakiet 1

1.	Łóżko szpitalne - 10 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – 2018 |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Zasady oceny punktowej Funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
| I. | Parametry |  |  |  |
| 1. | Konstrukcja łóżka wykonana z prostokątnych profili ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lakierem odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Główna konstrukcja łóżka wykonana z profili gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona przewodów – łóżko całkowicie pozbawione jakichkolwiek przewodów pomiędzy podstawą i leżem. Siłowniki do poszczególnych regulacji segmentów leża montowane bezpośrednio pod leżem | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Łóżko bez zewnętrznej ramy ułatwiającej dostęp do pacjenta jak również schodzenie pacjentów z łóżka | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 4 | Leże podzielone na 4 segmenty w tym 3 ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia). Segmenty wypełnione panelami. Leże wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca na boki co najmniej w segmencie oparcia pleców oraz segmencie uda oraz przed przesuwaniem się materaca wzdłuż co najmniej w segmencie nożnym | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 5. | Długość całkowita łóżka: | TAK | Parametr oceniany: do 2180 mm - 20 pkt powyżej 2180 - 0 pkt |  |
| 6. | Szerokość całkowita łóżka: | TAK | Parametr oceniany: do 960 - 40 pkt powyżej 960 - 0 pkt |  |
| 7. | Długość segmentu oparcia pleców min. 800mm | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 8. | Długość segmentu stałego min. 180 mm | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 9. | Długość segmentu uda min. 300 mm | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 10. | Długość segmentu podudzia min. 560 mm | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 11. | Długość x szerokość leża min. 2000 x 850 mm | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 12. | Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki umieszczone przy segmencie oparcia pleców. Dodatkowe dwie tuleje umożliwiające montaż wieszaka kroplówki przy segmencie nóg pacjenta – możliwość montażu wieszaka kroplówki w każdym narożniku leża oraz możliwość montażu innego wyposażenia np. ramy wyciągowej | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 13. | Funkcje łóżka regulowane elektrycznie za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym przewodowym lub bezprzewodowym: - regulacja wysokości - regulacja segmentu oparcia pleców - regulacja segmentu uda - funkcja autokontur - regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga Sterownik wyposażony w blokadę w postaci kluczyka umożliwiającego blokowanie funkcji sterujących przez personel | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 14. | Regulacja elektryczna wysokości leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca | TAK | Min. 370mm - 780mm Parametr oceniany: poniżej 370mm -10pkt powyżej 790mm -10 pkt |  |
| 15. | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca min. 790 mm | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 16. | Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie do min. 70° | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 17. | Autoregresja oparcia pleców min. 100 mm | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 18. | Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu ud w stosunku do poziomu ramy leża min. 35° | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 19. | Regulacja segmentem podudzia przy pomocy listwy zębatej, zapadkowej w zakresie min. 20° | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 20. | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga | TAK | ≥16° obustronnie Parametr oceniany: ≤ 18° - 0 pkt > 18°- 10 pkt |  |
| 21. | Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Fowlera oraz krzesła kardiologicznego | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 22. | Funkcja autokontur; jednoczesna regulacja segmentów oparcia pleców i ud uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku na sterowniku ręcznym | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 23. | Funkcja CPR; awaryjne poziomowanie segmentu oparcia pleców przy pomocy niezależnej dźwigni mechanicznej umieszczonej pod leżem łóżka | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 24. | Szczyty wykonane z polerownej rury z miedzi ptrzeciwdrobnoustrojowej Cu+ z wypełnieniem płytą HPL. Szczyty szybko i łatwo demontowalne do reanimacji bez konieczności użycia narzędzi oraz konieczności zwalniania blokad. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 25. | Wbudowane zasilanie awaryjne (bateria) pozwalająca na wykonanie min. 5 pełnych cykli łóżka z pełnym obciążeniem dopuszczalnym w przypadku przejazdu łóżkiem bądź zaniku zasilania sieciowego (cykl rozumiany jako możliwość opuszczenia i podniesienia łóżka w pełnym zakresie regulacji wysokości oraz ustawienie segmentu oparcia pleców oraz uda także w pełnym zakresie regulacyjnym) | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 26. | Podstawa wyposażona w centralną blokadę kół uruchamianą pedałem nożnym z czterech stron łóżka, koła o średnicy min. 125 mm – bieżnik wykonany z materiału niebrudzącego powierzchni. Koła osłonięte obudową tworzywową. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 27. | Osłona tworzywowa elementów konstrukcyjnych podwozia na całej długości i szerokości łóżka | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 29. | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie. | TAK | ≥ 180kg Parametr oceniany: ≤ 200kg- 0 pkt > 200kg- 10 pkt |  |
| 30. | Zasilanie elektryczne 220-240V; 60 Hz/ 50 Hz | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 31. | Elementy odbojowe chroniące łóżko przed uszkodzeniami: Krążki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami. Krążki obrotowe wokół własnej osi – średnica krążków min. 100 mm | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| II. | Wyposażenie dodatkowe i materiały eksploatacyjne |  |  |  |
| 1. | Podwójna rama wyciągowa wykonana ze stali nierdzewnej lub chromowanej z wyposażeniem | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Poręcze boczne składane lakierowane z górną polerowaną rurą wykonaną z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Podpórka ręki umożliwiająca odwiedzenie ręki na bok | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| III. | Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Paszport techniczny (wypełniony) wraz z dostawą | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Pełna obsługa serwisowa oraz napraw (wraz z kosztem dojazdu, części zamiennych i robocizny), jeden bezpłatny przegląd w ciągu roku (oraz w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji), cykliczna kontrola bezpieczeństwa elektrycznego oraz czynności wymienionych w Art. 90 pkt 4 (Ustawy o wyrobach medycznych Dz.U. 2017r. poz. 211j.t. z późn. zm.) w okresie gwarancji wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilości godzin pracy, ilości cykli itp. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 4. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski posiadający autoryzację potwierdzoną przez producenta. Wskazać punkt napraw i przeglądów (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | TAK | Dokument autoryzacyjny należy złożyć w dacie uruchomienia urządzenia |  |
| 5. | Pogwarancyjne przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 (Ustawy o wyrobach medycznych Dz.U. 2017r. poz. 211j.t. z późn. zm.) wymagane przez producenta i wykonywane przez serwis autoryzowany, załączyć HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania lub pisemne OŚWIADCZENIE, że sprzęt nie wymaga wykonania żadnych przeglądów pogwarancyjnych wykonywanych przez serwis. | TAK | Dokument należy złożyć w dacie uruchomienia urządzenia |  |
| 6. | Jeżeli producent urządzenia przewiduje, że urządzenie wymaga przeprowadzania okresowych (cyklicznych) czynności serwisowo – konserwacyjnych wykonywanych przez służby techniczne zamawiającego załączyć HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania | TAK | Dokument należy złożyć w dacie uruchomienia urządzenia |  |
| 7. | Szkolenie personelu. | TAK | Bez oceny punktowej |  |

- Szafka przyłóżkowa - 10 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – 2018 |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Zasady oceny punktowej Funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
| I. | Parametry |  |  |  |
| 1 | Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych lub stalowych, pokryty lakierem odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, mycie szpitalne i promieniowanie UV. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Szafka wyposażona w dwie szuflady oraz w zabudowaną lodówkę pomiędzy szufladami. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Wymiary szafki: -Wymiary blatu głównego max: 500 x 480 mm, -Wymiary blatu bocznego: 600 x 360 mm, (+/- 30mm) -Wysokość max: 930 mm, -Szerokość bez blatu bocznego max: 510 mm, -Szerokość z blatem bocznym max: 600 mm, -Głębokość max: 490 mm, | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 4. | Bezstopniowa regulacja blatu bocznego w zakresie od 720 do 1100 mm (+/- 50 mm). Przechył boczny blatu dwustopniowy do 30° i do 60°. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 6. | Blat główny oraz blat półki bocznej z materiału odpornego na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 7. | Drzwi szafki oraz fronty szuflady pokryte materiałem odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 8. | Wnętrze szuflady wypełnione wyjmowanym wkładem z tworzywa. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 9. | Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym całkowitym wysunięciem. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 10. | Szafka wyposażona w uchwyty do otwierania drzwiczek i szuflady wykonane z miedzi przeciwdroboustrojowej Cu+. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 11. | Szuflada górna o wysokości min. 8 cm | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 14. | Szafka wyposażona w 4 koła jezdne podwójne o średnicy min. 50 mm w tym min. 2 z blokadą – koła tworzywowe – niebrudzące podłoża. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 15. | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 16. | Fronty szuflad w kolorze białym lub z możliwością wyboru kolorów min. 8 kolorów. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| II. | Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Paszport techniczny (wypełniony) wraz z dostawą | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Pełna obsługa serwisowa oraz napraw (wraz z kosztem dojazdu, części zamiennych i robocizny), jeden bezpłatny przegląd w ciągu roku (oraz w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji), cykliczna kontrola bezpieczeństwa elektrycznego oraz czynności wymienionych w Art. 90 pkt 4 (Ustawy o wyrobach medycznych Dz.U. 2017r. poz. 211j.t. z późn. zm.) w okresie gwarancji wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilości godzin pracy, ilości cykli itp. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 4. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski posiadający autoryzację potwierdzoną przez producenta. Wskazać punkt napraw i przeglądów (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | TAK | Dokument autoryzacyjny należy złożyć w dacie uruchomienia urządzenia |  |
| 5. | Pogwarancyjne przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 (Ustawy o wyrobach medycznych Dz.U. 2017r. poz. 211j.t. z późn. zm.) wymagane przez producenta i wykonywane przez serwis autoryzowany, załączyć HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania lub pisemne OŚWIADCZENIE, że sprzęt nie wymaga wykonania żadnych przeglądów pogwarancyjnych wykonywanych przez serwis. | TAK | Dokument należy złożyć w dacie uruchomienia urządzenia |  |
| 6. | Jeżeli producent urządzenia przewiduje, że urządzenie wymaga przeprowadzania okresowych (cyklicznych) czynności serwisowo – konserwacyjnych wykonywanych przez służby techniczne zamawiającego załączyć HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania | TAK | Dokument należy złożyć w dacie uruchomienia urządzenia |  |

- Materac przeciwodleżynowy pasywny do zaproponowanych łóżek  - 20 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – 2018 |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Zasady oceny punktowej Funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
| I. | Parametry |  |  |  |
| 1. | Materac przeciwodleżynowy pasywny na łóżko | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Wymiar dostosowany do wymiarów leża zaproponowanego łóżka. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Pianka przeciwodleżynowa typu „gofer” o gęstości co najmniej T35 kg/m3 bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu, wykonana z materiałów antyalergicznych, antystatycznych. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 4. | Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu, gęstość materiału 150 +/-5% g/m2, wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny), oddychający, paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze Przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 1000g/m2/24h w temperaturze 38°C Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych, odporny na przenikani mikroorganizmów, odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru Pranie w temp. do 95°C Odporny na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C. i prasowanie do 110°. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 5. | Pozytywne badanie na niepalność materiału – dołączyć do oferty. | TAK | Bez oceny punktowej |  |

- Materac przeciwodleżynowy pneumatyczny - 5 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – 2018 |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Zasady oceny punktowej Funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
| I. | Parametry |  |  |  |
| 1. | Zestaw składający się z następujących elementów: - pompa powietrzna - trzysekcyjny materac monolityczny wykonany w całości z elastycznego poliuretanu - podkład piankowy min 5cm - przewody do połączenia materaca z pompą - komory materaca w kształcie litery V celem redukcji sił ścinających - wybór wartości ciśnienia, dokonywany automatycznie ( wg. algorytmu masa ciała - wartość ciśnienia ) - wyświetlacz LED wskazujący podaną masę ciała pacjenta lub utrzymywaną wartość ciśnienia - elastyczny, półprzepuszczalny, pokrowiec zespalający materac podkładowy ze zmiennociśnieniowym zamykany na zamek z możliwością dezynfekcji wysokotemperaturowej, tj. odporny na temp. do 110st. C | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Wymiary materaca dostosowane do leża 200x90cm | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Wysokość nadmuchanego materaca min. 11 cm Wysokość gotowego zestawu min. 16 cm | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 4. | Wytrzymałość mechaniczna materaca do 150kg | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 5. | Pompa z manualną regulacją ciśnienia w zakresie od 10 do 50mmHg (+/- 10mmHg) | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 6. | Wydajność pompy nie mniejsza niż 7 l/min. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 7. | Czas trwania pełnego cyklu 10 min. (+/- 2 min.) | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 8. | Pompa wyposażona w: - zaczepy do zawieszenia na łóżku | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| II. | Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Paszport techniczny (wypełniony) wraz z dostawą | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Pełna obsługa serwisowa oraz napraw (wraz z kosztem dojazdu, części zamiennych i robocizny), jeden bezpłatny przegląd w ciągu roku (oraz w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji), cykliczna kontrola bezpieczeństwa elektrycznego oraz czynności wymienionych w Art. 90 pkt 4 (Ustawy o wyrobach medycznych Dz.U. 2017r. poz. 211j.t. z późn. zm.) w okresie gwarancji wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilości godzin pracy, ilości cykli itp. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 4. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski posiadający autoryzację potwierdzoną przez producenta. Wskazać punkt napraw i przeglądów (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | TAK | Dokument autoryzacyjny należy złożyć w dacie uruchomienia urządzenia |  |
| 5. | Pogwarancyjne przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 (Ustawy o wyrobach medycznych Dz.U. 2017r. poz. 211j.t. z późn. zm.) wymagane przez producenta i wykonywane przez serwis autoryzowany, załączyć HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania lub pisemne OŚWIADCZENIE, że sprzęt nie wymaga wykonania żadnych przeglądów pogwarancyjnych wykonywanych przez serwis. | TAK | Dokument należy złożyć w dacie uruchomienia urządzenia |  |

| l.p. | Pakiet 1 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko szpitalne | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Szafka przyłóżkowa | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Materac przeciwodleżynowy pasywny dopasowany do zaproponowanych łóżek. | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | Materac przeciwodleżynowy dopasowany do zaproponowanych łóżek | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wykonawca musi zadeklarować 24, 36, lub 48 miesięczny okres gwarancji i rękojmi.

W przypadku niezadeklarowania lub zadeklarowania innego okresu gwarancji i rękojmi niż wskazana powyżej oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

Deklarujemy ……… miesięczny okres gwarancji i rękojmi

Wartość brutto pakietu 1 ........................ słownie ............................................................................................................zł

w tym:

wartość netto	- .........................................zł

podatek VAT	- .........................................zł

Pakiet 2

Stół operacyjny - 1 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ –. |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – 2018 |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Zasady oceny punktowej Funkcjonalność | TAK/NIE lub oferowane wartości |
| I. | Stół operacyjny |  |  |  |
| 1. | Stół do operacji ogólnochirurgicznych. | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Napęd stołu | Należy podać | Elektrohydrauliczny lub elektromechaniczny Parametr oceniany: elektrohydrauliczny - 5 pkt elektromechaniczny - 0 pkt |  |
| 3. | Minimalny rodzaj funkcji stołu realizowane przy pomocy napędu poprzez pilota: regulacja wysokości przechyły boczne pozycja Trendelenburga i anty- Trendelenburga regulacja segmentu oparcia pleców poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku przesuw wzdłużny blatu pozycje flex uruchamiana przy pomocy jednego przycisku reflex uruchamiana przy pomocy jednego przycisku blokowanie stołu do podłoża | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 4. | Pilot z podświetleniem funkcji, ułatwiający regulacje stołem w warunkach zaciemnionej sali operacyjnej np. przy oświetleniu endoskopowym lub pilot z aktywacją funkcji | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 5. | Dodatkowy panel sterowania podświetlany umieszczony na kolumnie stołu umożliwiający sterowanie minimum następującymi funkcjami: regulacja wysokości przechyły boczne pozycja Trendelenburga i anty- Trendelenburga regulacja segmentu oparcia pleców przesuw wzdłużny blatu blokowanie stołu do podłoża | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 6. | Sygnalizacja centralnie umieszczonego blatu poprzez diodę umieszczoną na pilocie – funkcja wykorzystywana podczas przesuwu wzdłużnego blatu | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 7. | Pilot i panel wyposażony w przycisk wyłącza-jący oraz wyłączający przyciski funkcyjne | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 8. | Sygnalizacja podłączenia stołu do sieci 230V umieszczona na panelu i pilocie | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 9. | Pilot i panel wyłączający się dla bezpieczeństwa po maksimum 1 minucie – ponowna aktywacja poprzez przycisk załączający | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 10. | Stół przystosowany do pracy z pilotem nożnym – wyposażony w odpowiednie gniazdo osobne niezależne od pilota ręcznego | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 11. | Poziomowanie wszystkich segmentów blatu jednocześnie | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 12. | Zasilanie bateryjne stołu 24 V. Akumulatory wbudowane wraz ze zintegrowaną ładowarką. W przypadku wyładowania baterii możliwość pracy stołu podłączonego do zasilania sieciowego. Sygnalizacja poziomu naładowania baterii na pilocie oraz panelu. Przewód do ładowania akumulatorów odłączany od stołu. | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 13. | Zasilanie akumulatorowe | Należy podać | ≥ 80 operacji stołu Parametr oceniany: ≥ 80- 0 pkt ≥ 90- 5 pkt ≥ 100 - 10 pkt |  |
| 14. | Całkowita długość blatu stołu | Należy podać | ≥ 2000 mm Parametr oceniany: ≥ 2000mm- 0 pkt ≥ 2100 mm- 5 pkt ≥ 2200 cm - 10 pkt |  |
| 15. | Całkowita szerokość blatu (bez listw bocznych) | Należy podać | ≥ 500 m Parametr oceniany: ≥ 500mm- 0 pkt ≥ 550mm- 5 pkt ≥ 600mm - 10 pkt |  |
| 16. | Regulacja wysokości blatu (zakres wysokości liczony bez materacy) | Należy podać | ≥ 500mm÷900mm Parametr oceniany: ≥ 500mm÷900mm - 0 pkt ≥ 550mm÷1000mm - 5 pkt |  |
| 17. | Regulacja przechyłu wzdłużnego. | Należy podać | ≥ (-25o ÷ +25 o ) Parametr oceniany: ≥ (-25o ÷ +25 o ) - 0 pkt ≥ (-30o ÷ +30 o ) -5 pkt |  |
| 18. | Regulacja przechyłu bocznego. | Należy podać | ≥ (-20o ÷ +20 o ) Parametr oceniany: ≥ (-20o ÷ +20 o ) - 0 pkt ≥ (-25o ÷ +25 o ) -5 pkt |  |
| 19. | Regulacja oparcia pleców. | Należy podać | ≥ (-30o ÷ +75 o ) Parametr oceniany: ≥ (-30o ÷ +70 o ) - 0 pkt ≥ (-40o ÷ +80 o ) -5 pkt |  |
| 20. | Regulacja podgłówka | Należy podać | ≥ (-90o ÷ +50 o ) Parametr oceniany: ≥(-90o ÷ +50 o ) - 0 pkt ≥ (-95o ÷ +55 o ) -5 pkt |  |
| 21. | Zakres pionowej regulacji kątowej podnóżków. | Należy podać | ≥ (-90o ÷ +30 o ) Parametr oceniany: ≥(-90o ÷ +30 o ) - 0 pkt ≥(-95o ÷ +35 o ) -5 pkt |  |
| 22. | Możliwość rozchylenia podnóżków na boki o 180° | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 23. | Regulacja pozycji Flex min. 210° i reflex min. 100° - każda z pozycji regulowana przy pomocy jednego przycisku | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 24. | Przesuw wzdłużny blatu | Należy podać | ≥ 300 mm Parametr oceniany: ≥ 300mm- 0 pkt ≥ 350mm- 5 pkt ≥ 400mm - 10 pkt |  |
| 25. | Dopuszczalne obciążenie | Należy podać | ≥280kg Parametr oceniany: ≤ 300kg- 0 pkt >300kg- 10 pkt |  |
| 26. | Blat stołu modularny min. 5-cio segmentowy składający się z następujących segmentów: - płyta głowy - odłączana - segment oparcia pleców ze zintegrowanym wypiętrzeniem nerkowym - segment siedziska - dwuczęściowy segment nóg – segmenty odłączane | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 27. | Blat wyposażony w listwy umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego – listwy mocowane na każdym segmencie (podgłówka, oparcia pleców, siedziska oraz podnóżków) | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 28. | Blat stołu przezierny w projekcji AP bez elementów poprzecznych nieprzeziernych typu pręty i belki | Należy podać | ≥ 380 mm Parametr oceniany: ≥ 380mm- 0 pkt ≥ 420mm- 5 pkt ≥ 460mm - 10 pkt |  |
| 29. | Bardzo wysoka stabilność stołu poprzez zastosowanie w konstrukcji blatu elementów wykonywanych technologią odlewów. | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 30. | Regulacja podgłówka i podnóżków wspomagana sprężyną gazową. | Należy podać | Tak / Nie Parametr oceniany: Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt |  |
| 31. | Wypiętrzenie nerkowe regulowane mechanicznie lub przy pomocy układu elektrohydraulicznego. W przypadku regulacji mechanicznej - mechanizm dostępny z dwóch stron blatu | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 32. | Stół mobilny - przejezdny posiadający min. 4 koła o średnicy min. 80 mm. Koła zabudowane w podstawie – nie wystające ponad i poza podstawę | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 33. | System blokowania kół jezdnych przy pomocy 4 wysuwanych stopek gwarantujący pewne blokowanie stołu. | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 34. | Sterowanie centralnej blokady podstawy stołu elektrohydraulicznie lub elektromechanicznie. posiadające mechanizm automatycznej kompensacji nierówności podłoża. | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 35. | Dodatkowy awaryjny system umożliwiający odblokowanie stopek i ich podniesienie poprzez pokrętło zwalniające blokadę | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 36. | Podstawa, kolumna wykonana ze stali nierdzewnej | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 37. | Podstawa nieposiadająca żadnych elementów tworzywowych, gumowych lub silikonowych | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 36. | Kolumna nieposiadająca żadnych elementów tworzywowych, gumowych lub silikonowych | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 38. | Podstawa bez harmonijkowych osłon | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 39. | Blat wykonany ze stali nierdzewnej lub stopów nierdzewnych | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 40. | Materace bezszwowe o właściwościach przeciwodleżynowych i antybakteryjnych – wykonane z pianki poliuretanowej odejmowane. Dołączyć oświadczenie producenta lub badanie z niezależnej jednostki laboratoryjnej | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 41. | Blat na całej długości przezierny dla promieni RTG. Tunel na kasety RTG co najmniej w segmencie podgłówka, oparcia pleców i siedziska | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 42. | Blat stołu bez poprzecznych belek konstrukcyjnych metalowych, nieprzeziernych dla promieni RTG | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 43. | Możliwość zamiany segmentu podgłówka z segmentami podnóżków | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 44. | Stół przystosowany do współpracy z system integracji Sali operacyjnej umożliwiająca sterowanie jego funkcjami poprzez dedykowany system integracji | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| II. | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
| 1. | Wyposażenie dodatkowe do stołu: ramka ekranu anestezjologicznego z regulacją szerokości – 1 szt. podpórka kątowa ręki – 1 szt. podpórka ręki prosta z własnym zintegrowanym uchwytem mocującym – 2 szt. pas do mocowania ręki na ramce – 1 szt. oparcia boczne – 2 szt. oparcie barkowe – 2 szt. uchwyty do litotomi – 1 kpl. podkolanniki 1kpl. miska ginekologiczna – 1 szt. wózek na wyposażenie dodatkowe podkłady żelowe przeciwodleżynowe 1 kpl. (mata 100x50x1 cm, pozycjoner 30x15x10 cm, podkład pod ręce 40x12,5x2 cm, podkład pod głowę 14x6x3,5 cm, podkład krążek pod głowę zamknięty srednica ok 20 cm - 2 szt., podkład pod kolana dla dorosłych ok 51cm x 15cm x 35cm) , Przenośnik taśmowo - rolkowy do transportu, przesuwania/przenoszenia pacjenta z łóżka na łóżko - 1 szt. Wszystkie elementy wyposażenia z właściwymi elementami mocującymi do stołu – uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| III. | Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Paszport techniczny (wypełniony) wraz z dostawą | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Pełna obsługa serwisowa oraz napraw (wraz z kosztem dojazdu, części zamiennych i robocizny), jeden bezpłatny przegląd w ciągu roku (oraz w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji), cykliczna kontrola bezpieczeństwa elektrycznego oraz czynności wymienionych w Art. 90 pkt 4 (Ustawy o wyrobach medycznych Dz.U. 2017r. poz. 211j.t. z późn. zm.) w okresie gwarancji wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilości godzin pracy, ilości cykli itp. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 4. | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia min. 8 lat od daty dostawy | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 5. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski posiadający autoryzację potwierdzoną przez producenta. Wskazać punkt napraw i przeglądów (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | TAK | Dokument autoryzacyjny należy złożyć w dacie uruchomienia urządzenia |  |
| 6. | Pogwarancyjne przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 (Ustawy o wyrobach medycznych Dz.U. 2017r. poz. 211j.t. z późn. zm.) wymagane przez producenta i wykonywane przez serwis autoryzowany, załączyć HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania lub pisemne OŚWIADCZENIE, że sprzęt nie wymaga wykonania żadnych przeglądów pogwarancyjnych wykonywanych przez serwis. | TAK | Dokument należy złożyć w dacie uruchomienia urządzenia |  |
| 7. | Jeżeli producent urządzenia przewiduje, że urządzenie wymaga przeprowadzania okresowych (cyklicznych) czynności serwisowo – konserwacyjnych wykonywanych przez służby techniczne zamawiającego załączyć HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania | TAK | Dokument należy złożyć w dacie uruchomienia urządzenia |  |

| l.p. | Pakiet 2 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół operacyjny | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wykonawca musi zadeklarować 24, 36, lub 48 miesięczny okres gwarancji i rękojmi.

W przypadku niezadeklarowania lub zadeklarowania innego okresu gwarancji i rękojmi niż wskazana powyżej oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

Deklarujemy ……… miesięczny okres gwarancji i rękojmi

Wartość brutto pakietu 2 ........................ słownie ............................................................................................................zł

w tym:

wartość netto	- .........................................zł

podatek VAT	- .........................................zł

Pakiet 3

Podnośnik dla pacjentów na podstawie jezdnej - 2 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – 2018 |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Zasady oceny punktowej Funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
| I. | Parametry |  |  |  |
| 1. | Podnośnik pacjenta na podstawie jezdnej | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Dwukolumnowy maszt zapobiegający kontaktowi ze stopami pacjenta | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Długie ramię nośne z ramą pozwalającą obracać pacjenta o 360° | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 4. | Regulacje elektryczne: góra/dół, rozstaw nóżek, regulacja ramy do zaczepiania nosideł z pilota (w celu optymalnego pozycjonowania pacjenta przy przemieszczaniu na wózek/krzesło/łóżko) | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 5. | Zasilanie akumulatorowe. W komplecie dwa akumulatory dla zapewnienia ciągłej pracy. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Pilot wyposażony w zaczep umożliwiający powieszenie go np. na uchwycie podnośnika | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 6. | Udźwig podnośnika minimum 180kg | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 7. | Elektrycznie sterowana sztywna czteropunktowa rama do zaczepienia nosideł zatrzaskowych (nie pętlowych). Rama umożliwia właściwe pozycjonowanie pacjenta np. przejście z pozycji siedzącej do półleżącej, zmianę pozycji pacjenta po podniesieniu bez wysiłku personelu przy pomocy pilota opiekuna. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 8. | Możliwość użycia różnego typu nosideł: - nosidła transportowe - nosidła toaletowe - nosidła kąpielowe - nosidła dla pacjentów po amputacji | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 9. | Podstawa jezdna wyposażona w cztery skrętne kółka, z czego dwa z hamulcem | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 10. | Szerokość zewnętrzna podstawy jezdnej w pozycji złożonej – nie więcej niż 760mm | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 11. | Zakres podnoszenia min. 1200 mm – podnośnik pozwala na podniesienie pacjenta z podłogi | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 12. | Możliwość podniesienia pacjenta z podłogi | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 13. | Podnośnik wyposażony w system bezpieczeństwa zapobiegający przygniecenie pacjenta, który automatycznie zatrzymuje opuszczanie po napotkani przeszkody | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 14. | Podnośnik wyposażony w system ręcznego, awaryjnego opuszczania w przypadku awarii funkcji elektrycznych | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| II. | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
| 2. | Nosidło czteropunktowe transportowe miękkowyściełane zmniejszające nacisk na uda pacjenta, rozmiar „XL” – 2szt. (po jednym do każdego podnośnika) | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| III. | Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Paszport techniczny (wypełniony) wraz z dostawą | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Pełna obsługa serwisowa oraz napraw (wraz z kosztem dojazdu, części zamiennych i robocizny), jeden bezpłatny przegląd w ciągu roku (oraz w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji), cykliczna kontrola bezpieczeństwa elektrycznego oraz czynności wymienionych w Art. 90 pkt 4 (Ustawy o wyrobach medycznych Dz.U. 2017r. poz. 211j.t. z późn. zm.) w okresie gwarancji wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilości godzin pracy, ilości cykli itp. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 4. | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia min. 8 lat od daty dostawy | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 5. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski posiadający autoryzację potwierdzoną przez producenta. Wskazać punkt napraw i przeglądów (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | TAK | Dokument autoryzacyjny należy złożyć w dacie uruchomienia urządzenia |  |
| 6. | Pogwarancyjne przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 (Ustawy o wyrobach medycznych Dz.U. 2017r. poz. 211j.t. z późn. zm.) wymagane przez producenta i wykonywane przez serwis autoryzowany, załączyć HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania lub pisemne OŚWIADCZENIE, że sprzęt nie wymaga wykonania żadnych przeglądów pogwarancyjnych wykonywanych przez serwis. | TAK | Dokument należy złożyć w dacie uruchomienia urządzenia |  |

| l.p. | Pakiet 3 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasywny podnośnik dla pacjentów na podstawie jezdnej | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wykonawca musi zadeklarować 24, 36, lub 48 miesięczny okres gwarancji i rękojmi.

W przypadku niezadeklarowania lub zadeklarowania innego okresu gwarancji i rękojmi niż wskazana powyżej oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

Deklarujemy ……… miesięczny okres gwarancji i rękojmi

Wartość brutto pakietu 3 ........................ słownie ............................................................................................................zł

w tym:

wartość netto	- .........................................zł

podatek VAT	- .........................................zł

Pakiet 4

  - Parawan sufitowy - 1 szt

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – 2018 |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Zasady oceny punktowej Funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
| I. | Parametry |  |  |  |
| 1. | System parawanów podwieszanych – prowadnic sufitowych z zasłoną zmywalną (do separacji i utworzenia boksu na dwa łóżka) ok.12mb, 1 łącznik 90st. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Wysokość przestrzeni sufit podwieszany - strop ok. 1,3 metra | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Wysokość zasłon ok. 2,80 metra | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| III. | Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski posiadający autoryzację potwierdzoną przez producenta. Wskazać punkt napraw i przeglądów (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | TAK | Dokument autoryzacyjny należy złożyć w dacie uruchomienia urządzenia |  |
| 3. | Pogwarancyjne przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 (Ustawy o wyrobach medycznych Dz.U. 2017r. poz. 211j.t. z późn. zm.) wymagane przez producenta i wykonywane przez serwis autoryzowany, załączyć HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania lub pisemne OŚWIADCZENIE, że sprzęt nie wymaga wykonania żadnych przeglądów pogwarancyjnych wykonywanych przez serwis. | TAK | Dokument należy złożyć w dacie uruchomienia urządzenia |  |

- Stojak na kroplówki - 6 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – 2018 |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Zasady oceny punktowej Funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
| I. | Parametry |  |  |  |
| 1. | Wieszak kroplówki przejezdny - wysięgnik do zawieszania pojemników z płynami, które dożylnie dostarczane są do organizmu pacjenta | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Podstawa oraz tubus wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, wysięgnik wykonany ze stali nierdzewnej. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Cztery haczyki wykonane z tworzywa sztucznego | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 4. | Regulacja wysokości wysięgnika za pomocą zacisku blokującego | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 5. | Minimalna wysokość wysięgnika kroplówki 1400 mm (± 50 mm) | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Maksymalna wysokość wysięgnika kroplówki 2300 mm (± 50 mm) | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 6. | Pięcioramienna podstawa o średnicy 600 mm posiadająca koła jezdne | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 7. | Koła o średnicy min 50 mm, z tworzywa sztucznego, z których co najmniej 2 posiadają blokadę | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| III. | Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Paszport techniczny (wypełniony) wraz z dostawą | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Pełna obsługa serwisowa oraz napraw (wraz z kosztem dojazdu, części zamiennych i robocizny), jeden bezpłatny przegląd w ciągu roku (oraz w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji), cykliczna kontrola bezpieczeństwa elektrycznego oraz czynności wymienionych w Art. 90 pkt 4 (Ustawy o wyrobach medycznych Dz.U. 2017r. poz. 211j.t. z późn. zm.) w okresie gwarancji wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilości godzin pracy, ilości cykli itp. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 4. | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia min. 8 lat od daty dostawy | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 5. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski posiadający autoryzację potwierdzoną przez producenta. Wskazać punkt napraw i przeglądów (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | TAK | Dokument autoryzacyjny należy złożyć w dacie uruchomienia urządzenia |  |
| 6. | Pogwarancyjne przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 (Ustawy o wyrobach medycznych Dz.U. 2017r. poz. 211j.t. z późn. zm.) wymagane przez producenta i wykonywane przez serwis autoryzowany, załączyć HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania lub pisemne OŚWIADCZENIE, że sprzęt nie wymaga wykonania żadnych przeglądów pogwarancyjnych wykonywanych przez serwis. | TAK | Dokument należy złożyć w dacie uruchomienia urządzenia |  |

| l.p. | Pakiet 4 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parawan sufitowy | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Stojak na kroplówki | sztuka | 6 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wykonawca musi zadeklarować 24, 36, lub 48 miesięczny okres gwarancji i rękojmi.

W przypadku niezadeklarowania lub zadeklarowania innego okresu gwarancji i rękojmi niż wskazana powyżej oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

Deklarujemy ……… miesięczny okres gwarancji i rękojmi

Wartość brutto pakietu 4 ........................ słownie ............................................................................................................zł

w tym:

wartość netto	- .........................................zł

podatek VAT	- .........................................zł

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Centrum Leczenia Oparzeń

im. dr. Stanisława Sakiela

ul. Jana Pawła II 2

41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy CLO/ZP/22/2018 prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1.

…………….……. dnia ………….……. r.					 …………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu informacji.

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)