Załącznik nr 1

................................								...............….........2018 r.

(pieczątka firmowa)

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa		.

Adres		.

REGON

NIP

Nr konta bankowego		.

Telefon ..................................	FAX ..................................	e-mail ..............................................................

Dane dla Urzędu Zamówień Publicznych:

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem :   (  Tak     (  Nie

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

...............................................

podpis Wykonawcy

1)	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Niniejszym składam ofertę na:
ogłoszony przez

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 2 przetarg nieograniczony na zakup:

- Videobronchoskopu

- Videoprocesora endoskopowego z monitorem

- Szafy suszarki aktywnej z filtrami HEPA do przechowywania endoskopów

- Myjni ultradźwiękowej

- Sterylizatora plazmowego

- Kardiomonitora transportowego

- Aparatu do terapii światłem

- Aparatu do elektroterapii

- Dermatomu siatkujacego z wymiennymi wałkami

znak przetargu: CLO/ZP/41/2018

Pakiet 1

1.	Videobronchoskop - 1 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – 2017/2018 |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Zasady oceny punktowej Funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
| I. | Parametry |  |  |  |
| 1. | Videobronchoskop do wykonywania badań endoskopowych | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Kąt obserwacji min 1200 | TAK/ Podać | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Głębia ostrości min 2-100 mm | TAK/ Podać | Bez oceny punktowej |  |
| 4. | Średnica zewnętrzna wziernika: max 5,1 mm | TAK/ Podać | Bez oceny punktowej |  |
| 5. | Długość robocza: max 600 mm | TAK/ Podać | Bez oceny punktowej |  |
| 6. | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: | TAK/ Podać | Parametr oceniany: do 5,3 mm - 10pkt powyżej 5,3mm - 0 pkt |  |
| 7. | Średnica kanału roboczego: min 2,2 mm | TAK / Podać | Bez oceny punktowej |  |
| 8. | Kąt zagięcia końcówki endoskopu w górę: | TAK/ Podać | Parametr oceniany: poniżej 2000 - 0 pkt 2000 i więcej - 10 pkt |  |
| 9. | Kąt zagięcia końcówki endoskopu w dół: | TAK/ Podać | Parametr oceniany: poniżej 1300 - 0 pkt 1300 i więcej - 10 pkt |  |
| 10. | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | TAK/NIE Podać | Parametr oceniany: Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 11. | Możliwość przypisania wszystkich funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu | TAK/NIE | Parametr oceniany: Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 12. | Możliwość prezentacji wirtualnego barwienia tkanki BLI | TAK/NIE | Parametr oceniany: Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt |  |

2.	Videoprocesor endoskopowy z monitorem - 1 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – 2017/2018 |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Zasady oceny punktowej Funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
| I. | Parametry |  |  |  |
| 1. | Urządzenie kompatybilne z zaproponowanym bronchoskopem oraz z posiadanymi przez zamawiającego aparatami FUJIFILM serii 530 oraz 590 | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Obrazowanie: HDTV1080p | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 4. | Cyfrowe wyjścia HDTV 1080 min.: DVI-D, HD-SDI | TAK/ Podać | Bez oceny punktowej |  |
| 5. | Wyjście video standard min.: S-Video, Composite, RGB | TAK/ Podać | Bez oceny punktowej |  |
| 6. | Wejście video do obrazowania PoP na froncie procesora | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 7. | Wyjścia komunikacyjne: DICOM w celu integracji z systemem PACS | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 8. | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 9. | Wyjście komunikacyjne LAN | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 10. | Powiększenie cyfrowe x1,00–2,00 (w krokach co 0,05). | TAK/NIE Podać | Parametr oceniany: Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 12. | Trzy tryby przysłony min.: auto, maksymalny, średni | TAK/ Podać | Bez oceny punktowej |  |
| 13. | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 14. | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania struktury tkanek | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 13. | Min. 3 tryby obrazowania w wąskim paśmie światła | TAK/ Podać | Bez oceny punktowej |  |
| 15. | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze - min. 2 | TAK/ Podać | Bez oceny punktowej |  |
| 16. | Wirtualne barwienie tkanki oświetleniem LED, prezentacje BLI, LCI | TAK/NIE | Parametr oceniany: Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 17. | Procesor musi umożliwiać archiwizację obrazów medycznych w formatach JPG, TIFF, DICOM | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 18. | Obudowa modułowa osobno źródło światła i osobno procesor obrazu do podłączenia endoskopów giętkich – możliwość wymiany poszczególnych modułów w sytuacjach serwisowych, a nie całego zestawu | TAK/NIE | Parametr oceniany: Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 20. | Funkcja obraz obok obrazu | TAK/NIE | Parametr oceniany: Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 21. | Możliwość podłączenia drukarki i/lub rejestratora video | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 22. | Możliwość podłączenia aparatów złączem optycznym | TAK/NIE | Parametr oceniany Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 23. | Możliwość podłączenia czytnika kart magnetycznych | TAK/NIE | Parametr oceniany Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| II. | Źródło światła |  |  |  |
| 1. | Oświetlenie główne LED o strumieniu świetlnym min.1400 lumenów | TAK/ Podać | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Stopniowa regulacja intensywności insuflacji powietrza – min. 3 stopnie | TAK/ Podać | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Wbudowana pompa powietrza regulowana min. 3 zakresy – maksymalne ciśnienie 65 kPa | TAK/ Podać | Bez oceny punktowej |  |
| III. | Monitor medyczny |  |  |  |
| 1. | Matryca typu LED (LCD) | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Przekątna min. 27 cali | TAK/ Podać | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pixeli | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 4. | Proporcje 16:9 | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 5. | Jasność min. 600 cd/m2 | TAK/ Podać | Bez oceny punktowej |  |
| 6. | Kąt widzenia obrazu prawo/lewo góra/dół min. 170o | TAK/ Podać | Bez oceny punktowej |  |
| 7. | Współczynnik kontrastu 1000:1 | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 8. | Sygnał wejścia minimum: 1xDVI-D 1xVGA 1xSD/HD/3G-SDI 1xCompositeVideo 2xS-Video 1xComponent | TAK/ Podać | Bez oceny punktowej |  |
| 9. | Sygnał wyjścia minimum: 1xDVI-D, 1xSD/HD/3G-SDI | TAK/ Podać | Bez oceny punktowej |  |
| IV. | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
| 1. | Wózek endoskopowy: 4 samonastawne kółka w tym 2 z hamulcami zasilanie centralne wózka (uziemiona listwa z minimum 3 wyjściami z wyłącznikiem) półka na klawiaturę, półka z nogą pod zaproponowany monitor stojak, wieszak na endoskopy ustawiany na obie strony wózka | TAK | Bez oceny punktowej |  |

znak przetargu: CLO/ZP/41/2018

| l.p. | Pakiet 1 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Videobronchoskop | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Videoprocesor endoskopowy z monitorem | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wykonawca musi zadeklarować 24, 36, lub 48 miesięczny okres gwarancji i rękojmi.

W przypadku niezadeklarowania lub zadeklarowania okresu mniejszego niż 24 miesiące okresu gwarancji i rękojmi oferta wykonawcy zostanie odrzucona. W przypadku zadeklarowania dłuższego okresu gwarancji i rękojmi niż 48 miesięcy oferta uzyska maksymalną liczbę punktów to jest 20 pkt.

Deklarujemy ……… miesięczny okres gwarancji i rękojmi

Wartość brutto ........................ słownie ............................................................................................................ zł

w tym:

wartość netto	- .........................................zł

podatek VAT	- .........................................zł

………………………

podpis Wykonawcy

znak przetargu: CLO/ZP/41/2018

Pakiet 2

Szafa suszarka aktywna z filtrami HEPA do przechowywania endoskopów - 1 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – 2018 |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
| I. | Parametry |  |  |
| 1. | Szafa zapewniająca w pełni kontrolowany proces suszenia endoskopów w ściśle kontrolowanych warunkach, przeciwdziałających ponownej kontaminacji. | TAK |  |
|  | Szafa dwudrzwiowa z przeszklonymi skrzydłami do przechowywania minimum 6 endoskopów. | TAK |  |
| 2. | Wieszaki na endoskopy w pozycji pionowej | TAK |  |
| 3. | Szafa wyposażona w oświetlenie LED z manualnym i automatycznym uruchomieniem po otwarciu drzwi. | TAK |  |
| 4. | Możliwość ograniczenia dostępu do szafy tylko dla osób upoważnionych realizowana poprzez funkcje bezpieczeństwa - blokadę drzwi, - kontrolę blokady przycisków panelu sterującego. | TAK |  |
| 5. | Możliwość identyfikacji endoskopu poprzez skaner kodów kreskowych | TAK |  |
| 6. | Czas przechowywania regulowany od 1 godz. do 72 godzin z możliwością zaprogramowania bez potrzeby ponownej dekontaminacji | TAK |  |
| 7. | Suszenie endoskopów powietrzem klasy medycznej bez konieczności podgrzewania powietrza w celu zminimalizowania ryzyka wtórnej kontaminacji | TAK |  |
| 8. | Czas suszenia regulowany od 1 do min.120 minut | TAK |  |
| 9. | Dystrybucja powietrza do kanałów endoskopu wyposażona w filtr HEPA i UV-C | TAK |  |
| 10. | Panel kontrolny wyposażony w kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD | TAK |  |
| 11. | Dokumentacja procesu suszenia i przechowywania oraz walidacji za pomocą wydruku | TAK |  |
| 12. | Łatwy dostęp do urządzeń monitorujących proces suszenia i przechowywania znajdująca się w szafie, bez konieczności otwierania komory i narażania endoskopów na kontaminację | TAK |  |
| 13. | Wymiary: szer. do1400 mm, głębokość do 520 mm, wysokość do 2300 mm | TAK |  |
| 14. | Zasilanie 220-230V/50-60Hz | TAK |  |
| 15. | Szafa nie wymagająca dodatkowych przyłączy zasilania powietrza. Wyposażona we własne źródło powietrza służące do przedmuchiwania aparatów | TAK |  |

znak przetargu: CLO/ZP/41/2018

| l.p. | Pakiet 2 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafa suszarka aktywna z filtrami HEPA do przechowywania endoskopów | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wykonawca musi zadeklarować 24, 36, lub 48 miesięczny okres gwarancji i rękojmi.

W przypadku niezadeklarowania lub zadeklarowania okresu mniejszego niż 24 miesiące okresu gwarancji i rękojmi oferta wykonawcy zostanie odrzucona. W przypadku zadeklarowania dłuższego okresu gwarancji i rękojmi niż 48 miesięcy oferta uzyska maksymalną liczbę punktów to jest 20 pkt.

Deklarujemy ……… miesięczny okres gwarancji i rękojmi

Wartość brutto ........................ słownie ............................................................................................................ zł

w tym:

wartość netto	- .........................................zł

podatek VAT	- .........................................zł

………………………

podpis Wykonawcy

znak przetargu: CLO/ZP/41/2018

Pakiet 3

Myjnia ultradźwiękowa - 1 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – 2018 |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
| I. | Parametry |  |  |
| 1. | Myjnia ultradźwiękowa przeznaczona do mycia narzędzi chirurgicznych oraz innego wyposażenia szpitalnego. | TAK |  |
| 2. | Myjnia, dwukomorowa: jedna komora do mycia ultradźwiękowego, druga do spłukiwania, odmaczania itp. | TAK |  |
| 3. | Wolnostojąca jako samodzielne stanowisko do mycia ze stałym podłączeniem do instalacji wod-kan oraz elektrycznej. | TAK |  |
| 4. | Komory myjni oraz obudowa wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 5. | Wymiary komór ok. 50 litrów każda: Szer.: 600 mm (+/- 10%) Wys.: 400 mm (+/- 10%) Głęb.: 250 mm (+/- 10%) | TAK |  |
| 6. | Wymiary gabarytowe: Szer.: 1400 mm (+/- 10%) Wys.: 850 mm (+/- 10%) Głęb.: 6000 mm (+/- 10%) | TAK |  |
| 7. | Myjnia wyposażona w sterownik umożliwiający zaprogramowanie temperatury i czasu mycia oraz wybór trybu pracy ultradźwięków (impulsowy lub ciągły) | TAK |  |
| 8. | Zamontowany wyświetlacz wskazujący aktualną temperaturę oraz czas do zakończenia procesu | TAK |  |
| 9. | Częstotliwość pracy generatora 40kHz | TAK |  |
| 10. | Zakres temperatury minimum: 15 ̴ 60 oC | TAK |  |
| 11. | Zakres regulacji czasu pracy minimum: 1 ̴ 60 | TAK |  |
| 12. | Moc ultradźwięków minimum: 1000 W | TAK |  |
| 13. | Moc grzewcza minimum: 1600 W | TAK |  |
| II. | Wyposażenie |  |  |
| 1. | Bateria z wyciąganą wylewką natryskową, | TAK |  |
| 2. | Pistolet natryskowy typ "selecta" z zestawem końcówek | TAK |  |
| 3.. | Pokrywa komory myjni | TAK |  |

znak przetargu: CLO/ZP/41/2018

| l.p. | Pakiet 3 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Myjnia ultradźwiękowa | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wykonawca musi zadeklarować 24, 36, lub 48 miesięczny okres gwarancji i rękojmi.

W przypadku niezadeklarowania lub zadeklarowania okresu mniejszego niż 24 miesiące okresu gwarancji i rękojmi oferta wykonawcy zostanie odrzucona. W przypadku zadeklarowania dłuższego okresu gwarancji i rękojmi niż 48 miesięcy oferta uzyska maksymalną liczbę punktów to jest 20 pkt.

Deklarujemy ……… miesięczny okres gwarancji i rękojmi

Wartość brutto ........................ słownie ............................................................................................................ zł

w tym:

wartość netto	- .........................................zł

podatek VAT	- .........................................zł

………………………

podpis Wykonawcy

znak przetargu: CLO/ZP/41/2018

Pakiet 4

Sterylizator plazmowy - 1 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – 2018 |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
| I. | Parametry |  |  |
| 1. | Sterylizator plazmowy posiadający możliwość sterylizacji np. narzędzi, urządzeń medycznych, oraz endoskopów giętkich | TAK |  |
| 2. | Minimalne wymiary komory sterylizacyjnej: -wysokość min. 185 mm -głębokość min. 600 mm -szerokość min. 300 mm | TAK |  |
| 3. | Komora wyposażona w dwie półki o dopuszczalnym obciążeniu 10kg lub większym | TAK |  |
| 4. | Blokada drzwi uniemożliwiająca ich otwieranie w trakcie cyklu roboczego. | TAK |  |
| 5. | Szerokość otwarcia drzwi min. 100 stopni dając możliwość swobodnego ładowania sprzętu. | TAK |  |
| 6. | Materiały z których wykonane jest urządzenie musi dawać możliwość mycia i dezynfekcji za pomocą ogólnie dostępnych środków. | TAK |  |
| 7. | Czynnik sterylizacyjny ekologiczny w postaci plazmy generowanej na nadtlenku wodoru. | TAK |  |
| 8. | System podawania czynnika sterylizującego poprzez pojemnik z nabojami zawierającymi odpowiednią dawkę sterylantu przeznaczona na jeden cykl | TAK |  |
| 9. | System podawania czynnika sterylizującego z zabezpieczeniem uniemożliwiającym wydobywanie się środka sterylizującego oraz z testem chemicznym obrazującym ewentualną nieszczelność. | TAK |  |
| 10. | Temperatura cyklu sterylizacyjnego nie wyższa niż 55º C. | TAK |  |
| 11. | Cykl sterylizacji składający się z min. dwóch powtarzanych po sobie faz generowania plazmy, zachowujących takie same parametry; - czasu, - temperatury, - ciśnienia, - stężenia czynnika sterylizującego. | TAK |  |
| 12 | Dostępność minimum dwóch cykli sterylizacji w tym długi max. 40 minut oraz krótki | TAK |  |
| 13. | Możliwość natychmiastowego użycia wysterylizowanego sprzętu, brak procesu aeracji. | TAK |  |
| 14. | Obsługa urządzenia poprzez kolorowy dotykowy ekran. | TAK |  |
| 15. | Możliwość przydzielenia kodu dostępu użytkownikom | TAK |  |
| 16. | Automatyczne sterownie microprocesorowe. | TAK |  |
| 17. | Automatyczna kontrola procesu sterylizacji (temperatury, ciśnienia, fazy cyklu). | TAK |  |
| 18. | Samoczynna i stała kontrola szczelności komory. | TAK |  |
| 19. | Rejestracja i wydruk – całego procesu sterylizacji oraz ewentualnych sytuacji alarmowych. | TAK |  |
| 20. | Możliwość zapisywania minimum 50 ostatnich cykli w pamięci urządzenia. | TAK |  |
| 21. | Możliwość zapisywania przeprowadzonych cykli w pamięci urządzenia, na nośnikach zewnętrznych. | TAK |  |
| 22. | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych. | TAK |  |
| 23. | Zasilanie elektryczne 230 VAC. Standardowe podłączenie za pomocą wtyczki prądu jednofazowego. | TAK |  |
| 24. | Nie wymaga innych podłączeń (instalacji wodnej, ściekowej, wentylacyjnej) | TAK |  |
| 25. | Możliwość wypoziomowania urządzenia. | TAK |  |
| 26. | Sterylizator walidowany zgodnie z normą ISO 14937. Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia - Wymagania ogólne dotyczące charakterystyki czynnika sterylizującego oraz opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych. | TAK |  |

znak przetargu: CLO/ZP/41/2018

| l.p. | Pakiet 4 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylizator plazmowy | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wykonawca musi zadeklarować 24, 36, lub 48 miesięczny okres gwarancji i rękojmi.

W przypadku niezadeklarowania lub zadeklarowania okresu mniejszego niż 24 miesiące okresu gwarancji i rękojmi oferta wykonawcy zostanie odrzucona. W przypadku zadeklarowania dłuższego okresu gwarancji i rękojmi niż 48 miesięcy oferta uzyska maksymalną liczbę punktów to jest 20 pkt.

Deklarujemy ……… miesięczny okres gwarancji i rękojmi

Wartość brutto ........................ słownie ............................................................................................................ zł

w tym:

wartość netto	- .........................................zł

podatek VAT	- .........................................zł

………………………

podpis Wykonawcy

znak przetargu: CLO/ZP/41/2018

Pakiet 5

Kardiomonitor transportowy - 1 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – 2018 |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
| I. | Parametry |  |  |
| 1. | Monitor/moduł transportowy kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami BSM serii 6000 firmy Nihon Kohden. | TAK |  |
| 2. | Monitor transportowy wyposażony w rączkę do przenoszenia oraz uchwyt do zawieszenia na ramie łóżka | TAK |  |
| 3. | Monitor transportowy wyposażony w ekran kolorowy min. 5,7” | TAK |  |
| 4. | Prezentacja min. 8 krzywych dynamicznych na ekranie monitora transportowego | TAK |  |
| 5. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| 6. | Monitor zasilany elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% bezpośrednio lub ze stacji dokującej jednostki głównej | TAK |  |
| 7. | Zasilanie z wbudowanego akumulatora na min. 180 minut pracy z podtrzymaniem monitorowania i wyświetlaniem na ekranie umożliwiające wewnątrzszpitalny transport pacjenta. | TAK |  |
| 8. | Możliwość podłączenia do sieci LAN poprzez stację dokującą lub jednostkę główną | TAK |  |
| 9. | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |
| 10. | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika | TAK |  |
| 11. | Historia alarmów min. 400 przypadków wraz z min. 4 krzywymi | TAK |  |
| 12. | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godzin | TAK |  |
| 13. | Funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. | TAK |  |
| 14. | Synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi i funkcją holterowską, tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu | TAK |  |
| II. | Mierzone parametry. |  |  |
| 1. | EKG - Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) - Możliwość tworzenia raportów 12 odprowadzeniowego EKG z opisem. - Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. - Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. - Zakres alarmów min.: 15-300 ud./min | TAK/Podać |  |
| 2. | Analiza odcinka ST Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. Trendy ST z min. 24 godzin. Zmiana punktów pomiarowych odcinka ST. Min. zakres pomiarowy: -25 ÷ (+)25 mm. | TAK/Podać |  |
| 3. | Analiza arytmii Rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze. | TAK/Podać |  |
| 4. | Oddech Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 40 sekund. | TAK/Podać |  |
| 5. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 8 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. Zakres pomiarowy min: 20 – 270 mmHg | TAK/Podać |  |
| 6. | Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP podczas pomiaru okresowego w przypadku nagłej zmiany ciśnienia krwi | TAK/Podać |  |
| 7. | Pomiaru saturacji Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. | TAK/Podać |  |
| 8. | Pomiar temperatury Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. Zakres pomiarowy min.: 0 – 45ºC. | TAK/Podać |  |
| III | Wyposażenie |  |  |
| 1. | Kabel EKG dla dorosłych x 1 szt. EKG, przewody pacjenta 3 żyłowe x 1 szt. zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG x 1 szt. wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych x 1 mankiet dla dorosłych, standardowy x 1szt. mankiet dla dorosłych (duży rozmiar) x 1szt. wsuwany czujnik do pomiaru saturacji na palec typu klips dla dorosłych –średni x 1 szt. przewód do podłączenia czujnika saturacji x 1 szt. stacja dokująca – 1 szt. | TAK |  |

znak przetargu: CLO/ZP/41/2018

| l.p. | Pakiet 5 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor transportowy | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wykonawca musi zadeklarować 24, 36, lub 48 miesięczny okres gwarancji i rękojmi.

W przypadku niezadeklarowania lub zadeklarowania okresu mniejszego niż 24 miesiące okresu gwarancji i rękojmi oferta wykonawcy zostanie odrzucona. W przypadku zadeklarowania dłuższego okresu gwarancji i rękojmi niż 48 miesięcy oferta uzyska maksymalną liczbę punktów to jest 20 pkt.

Deklarujemy ……… miesięczny okres gwarancji i rękojmi

Wartość brutto ........................ słownie ............................................................................................................ zł

w tym:

wartość netto	- .........................................zł

podatek VAT	- .........................................zł

………………………

podpis Wykonawcy

znak przetargu: CLO/ZP/41/2018

Pakiet 6

Aparat do terapii światłem - 1 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – 2018 |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
| I. | Parametry |  |  |
| 1. | Urządzenie do terapii światłem spolaryzowanym | TAK |  |
| 2. | Średnica filtra 11 cm (+/- 1 cm) | TAK |  |
| 3. | Możliwość ustawienia czasu naświetlania / terapii | TAK |  |
| 4. | Długość emitowanej fali 480 - 3400 nm | TAK |  |
| 5. | Moc (źródła światła) 50W | TAK |  |
| 6. | Stopień polaryzacji >95% (590 - 1550 nm) | TAK |  |
| 7. | Urządzenie wyposażone w cyfrowy wyświetlacz stanu pracy. | TAK |  |
| II. | Wyposażenie |  |  |
| 1. | Statyw stołowy | TAK |  |
| 2. | Pokrowiec ochronny | TAK |  |
| 3. | Torba transportowa | TAK |  |

znak przetargu: CLO/ZP/41/2018

| l.p. | Pakiet 6 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do terapii światłem | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wykonawca musi zadeklarować 24, 36, lub 48 miesięczny okres gwarancji i rękojmi.

W przypadku niezadeklarowania lub zadeklarowania okresu mniejszego niż 24 miesiące okresu gwarancji i rękojmi oferta wykonawcy zostanie odrzucona. W przypadku zadeklarowania dłuższego okresu gwarancji i rękojmi niż 48 miesięcy oferta uzyska maksymalną liczbę punktów to jest 20 pkt.

Deklarujemy ……… miesięczny okres gwarancji i rękojmi

Wartość brutto ........................ słownie ............................................................................................................ zł

w tym:

wartość netto	- .........................................zł

podatek VAT	- .........................................zł

………………………

podpis Wykonawcy

znak przetargu: CLO/ZP/41/2018

Pakiet 7

Aparat do elektroterapii - 1 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – 2018 |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
| I. | Parametry |  |  |
| 1. | Urządzenie do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej oraz terapii skojarzonej (elektroterapia + ultradźwięki) | TAK |  |
| 2. | Urządzenie posiadające trzy niezależne kanały zabiegowe (2 x elektroterapia + 1 x ultradźwięki) | TAK |  |
| 3. | Możliwość rozbudowy do pięciu kanałów zabiegowych | TAK |  |
| 4. | Dwuzakresowa terapia ultradźwiękowa: 1 i 3,3 MHz ( w jednej głowicy) | TAK |  |
| 5. | Możliwość wyboru dla każdego z kanałów różnych rodzajów prądów oraz ustawienie ich poszczególnych parametrów – czas, intensywność, czas przerwy, natężenia | TAK |  |
| 6. | Urządzenie posiadające polskie menu wyświetlane na ekranie LCD | TAK |  |
| 7. | Możliwość podgrzewania czoła głowicy w zakresie min 30oC - 42oC. | TAK |  |
| 8. | Częstotliwość impulsów 16, 48, 100 | TAK |  |
| 9. | Generowane przebiegi prądowe: interferencyjny 4- i 2-polowy, TENS (symetryczny i asymetryczny dwufazowy, przemienny prostokątny, jednofazowy prostokątny), wysokonapięciowy HVPC, VMS (symetryczny i BURST), diadynamiczne (MF, DF, CP, LP, CP, CP-iso, CP-id oraz MP+CP, MF+CP-id, DF+LP, DF+CP), Kotz, mikroprądy, impulsy trójkątne i prostokątne, Träbert, galwaniczny (ciągły i przerywany) oraz prądy udarowe trójkątne i prostokątne | TAK |  |
| 10. | Możliwość wykonania programu do jonoforezy | TAK |  |
| 11. | Krzywa I/t z automatycznym wyznaczaniem parametrów stymulacji | TAK |  |
| 12. | Możliwość pracy w trybie CC i CV (prądy zmienne i stałe), | TAK |  |
| 13. | Graficzna biblioteka anatomiczna i patologiczna | TAK |  |
| 14. | Możliwość zapisania własnych procedur | TAK |  |
| 15. | Tryb pracy: ciągły i impulsowy (dotyczy ultradźwięków) | TAK |  |
| 16. | Kontrola kontaktu głowicy ze skórą: graficzna, świetlna i dźwiękowa z możliwością modyfikacji lub wyłączenia. | TAK |  |
| 17. | Częstotliwość impulsów ultradźwięków | TAK |  |
| 18. | Moc wyjściowa (dotyczy ultradźwięków): 0-3 W/cm2 | TAK |  |
| II. | Wyposażenie |  |  |
| 1. | Dwuzakresowa wodoszczelna i podgrzewana głowica ultradźwiękowa 5 cm2 | TAK |  |
| 2. | Elektrody samoprzylepne średnica 5 cm - 4 szt. | TAK |  |
| 3. | Żel do elektrod | TAK |  |
| 4. | Elektrody 6 x 8cm z podkładami - minimum 4 szt. | TAK |  |
| 5. | Przewód pacjenta - 2 szt. | TAK |  |
| 6. | Opaski mocowania elektrod - 2 szt. | TAK |  |
| 7. | Elektroda silikonowa/gumowa 8x12cm kompatybilna z zaproponowanym aparatem | TAK |  |
| 8. | Elektroda płaska aluminiowa 7x7 cm E-A kompatybilna z zaproponowanym aparatem | TAK |  |
| 9. | Torba transportowa | TAK |  |

| l.p. | Pakiet 7 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do elektroterapii | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wykonawca musi zadeklarować 24, 36, lub 48 miesięczny okres gwarancji i rękojmi.

W przypadku niezadeklarowania lub zadeklarowania okresu mniejszego niż 24 miesiące okresu gwarancji i rękojmi oferta wykonawcy zostanie odrzucona. W przypadku zadeklarowania dłuższego okresu gwarancji i rękojmi niż 48 miesięcy oferta uzyska maksymalną liczbę punktów to jest 20 pkt.

Deklarujemy ……… miesięczny okres gwarancji i rękojmi

Wartość brutto ........................ słownie ............................................................................................................ zł

w tym:

wartość netto	- .........................................zł

podatek VAT	- .........................................zł

………………………

podpis Wykonawcy

znak przetargu: CLO/ZP/41/2018

Pakiet 8

Dermatom siatkujacy z wymiennymi wałkami - 4 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – 2018 |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
| I. | Parametry |  |  |
| 1. | Kompletna siatkownica skóry z wymiennymi wałkami tnącymi | TAK |  |
| 2. | Siatkownica wyposażona w wałki tnące o współczynniku powiększania przeszczepów równym 1,5:1 , 2:1 | TAK |  |
| 3. | Kosz ze stali nierdzewnej, perforowany z uchwytami na elementy zestawu siatkownicy, do mycia w myjni automatycznej, przechowywania i sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
| II. | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 1. | Wałek tnący o współczynniku powiększania przeszczepów równym 3:1 - 2 szt. |  |  |

znak przetargu: CLO/ZP/41/2018

| l.p. | Pakiet 8 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dermatom siatkujący z wymiennymi wałkami | sztuka | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wałek tnący o współczynniku powiększania przeszczepów równym 3:1 | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wykonawca musi zadeklarować 24, 36, lub 48 miesięczny okres gwarancji i rękojmi.

W przypadku niezadeklarowania lub zadeklarowania okresu mniejszego niż 24 miesiące okresu gwarancji i rękojmi oferta wykonawcy zostanie odrzucona. W przypadku zadeklarowania dłuższego okresu gwarancji i rękojmi niż 48 miesięcy oferta uzyska maksymalną liczbę punktów to jest 20 pkt.

Deklarujemy ……… miesięczny okres gwarancji i rękojmi

Wartość brutto ........................ słownie ............................................................................................................ zł

w tym:

wartość netto	- .........................................zł

podatek VAT	- .........................................zł

………………………

podpis Wykonawcy