Załącznik nr 1

...............….........2021 r.

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa

Adres

REGON

NIP

telefon	 ..................................	e-mail

adres skrzynki ePUAP

Dane dla Urzędu Zamówień Publicznych:

Rodzaj wykonawcy (zaznaczyć jedno z poniższych):

( mikroprzedsiębiorstwo,

( małe przedsiębiorstwo,

( średnie przedsiębiorstwo,

( jednoosobowa działalność gospodarcza,

( osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

( inny rodzaj.

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.*

...............................................

podpis Wykonawcy

1)	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

*	w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Zadanie 1

Pakiet 1

Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń

| Lp | PARAMETR / WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry ogólne |
| 1. | Mobilny system do dekontaminacji stref i pomieszczeń gazową formą nadtlenku wodoru HPV. |
| 2. | Czynnik aktywny - nadtlenek wodoru (H2O2) w fazie gazowej pozwalający na dekontaminację pomieszczeń wraz z meblami, aparaturą, sprzętem elektronicznym oraz instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi. Brak pozostałości substancji toksycznej, osadów, płynów po przeprowadzonym procesie dekontaminacji po zastosowaniu czynnika aktywnego. Brak toksyczności poprocesowej. Skuteczność bójcza wobec min.: B, F, V, Tbc, S; |
| 3. | Poziom redukcji mikroorganizmów na poziomie 6 stopni logarytmicznych |
| 4. | Zakres dozowania substancji aktywnej (H2O2) w zakresie od min. 4g/min do 20g/min z możliwością regulacji ręcznej w całym zakresie w interwale, co 1 gram. |
| 5. | Stężenie ciekłego H2O2 w zbiorniku generatora na poziomie od 30% do 35%. |
| 6. | System złożony z jednej jednostki mogącej przeprowadzić pełen proces dekontaminacji, czyli mierzenie i dostosowanie warunków fizykochemicznych w pomieszczeniu, wygenerowanie gazu i jego rozkład. |
| 7. | Możliwość zastosowania procesu dekontaminacji przy systemach wentylacyjno-klimatyzacyjnych. |
| 8. | Możliwość dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze w jednostkowym procesie min. 150 m3. |
| 9. | Pełna automatyzacja procesu obejmująca pomiar warunków fizykochemicznych w pomieszczeniu tj. temperatury i wilgotności względnej oraz automatyczne ustalenie przebiegu procesu. |
| 10. | Regulowana wydajność wymiany powietrza w urządzeniu w fazie aeracji. |
| 11. | Możliwość pracy w dekontaminowanym pomieszczeniu w przypadku podciśnienia i nadciśnienia. |
| 12. | Pełna walidacja procesu biodekontaminacji (również bioindykatorem i chemoindykatorem procesu). |
| 13. | Brak konieczności procedury przygotowania warunków fizykochemicznych w pomieszczeniu tj.: np. osuszanie, ogrzewanie. |
| II | System sterowania |
| 1. | Urządzenie posiadające panel sterowania wyposażony w kolorowy ekran dotykowy wraz z możliwością zdalnego sterowania z zewnątrz pomieszczenia w którym wykonywana jest dekontaminacja. |
| 2. | Urządzenie umożliwiające ciągły pomiar stężenia czynnika biobójczego wewnątrz pomieszczenia, w którym prowadzony jest proces i jego bieżący odczyt na zewnątrz dekontaminowanej strefy, zakres pomiaru nie mniejszy niż 1-1000ppm. |
| 3. | Menu urządzenia, alarmy i menu serwisowe z poziomu panelu sterowania w języku polskim |
| 4. | Możliwość ręcznego określenia czasu trwania każdego z etapów procesu. |
| 5. | Możliwość programowania i zapisywania w pamięci sterownika urządzenia własnych profili. |
| 6. | Możliwość blokowania dostępu do sterownika urządzenia w celu uniknięcia ingerencji osób nieuprawnionych. |
| 7. | Możliwość kontrolowania i wydruku informacji o prawidłowości procesu. Drukarka wbudowana w urządzenie. Wydruk w języku polskim m.in.: parametrów pracy, prawidłowości procesu, alarmów, pełne informacje o procesie i operatorze. |
| III. | Wyposażenie |
| 1. | Na wyposażeniu (dostarczane z wyrobem) minimum: ręczny czujnik stężenia H2O2 do pomiaru szczelności w niskim stężeniu, dokładność 0,1ppm (wyposażenie stałe); elektroniczny dalmierz do pomiaru kubatury pomieszczenia (wyposażenie stałe); okulary i rękawice ochronne - 1 kpl; przewody zasilające i komunikacyjne o długości min. 5 m; testy chemiczne i biologiczne dla 20 procesów (20 sztuk testów dla każdego z procesów); czynnik aktywny – nadtlenek wodoru min. 5 litrów. |

Oferuję urządzenie – Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń -  rok produkcji 2021

(typ/model)………………………………………………………………….

(producent)………………………………………………………………….

(kraj pochodzenia) ………………………………………………………….

| l.p. | Pakiet 1 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń | sztuka | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Wartość brutto ........................ słownie ..................................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto	- .........................................zł

podatek VAT	- .........................................zł

………………………

podpis Wykonawcy

Zadanie 2

Pakiet 2

Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń

| Lp | PARAMETR / WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry ogólne |
| 1. | Urządzenie przenośne do dezynfekcji pomieszczeń poprzez zamgławianie drogą powietrzną. |
| 2. | Urządzenie o wymiarach nie większych niż: 350 x 400 x 550 mm i wadze poniżej 10 kg. |
| 3. | Automatyczny system dezynfekcji oparty na nadtlenku wodoru w postaci suchej mgły. |
| 4. | Zamgławianie nie powodujące osadów. Zamgławianie nie może przyczyniać się do korozji tj. niszczenia metali lub innych materiałów. |
| 5. | Możliwość dezynfekcji pomieszczeń w którym znajduje się sprzęt elektroniczny. |
| 6. | Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych. |
| II | System sterowania |
| 1. | Dotykowy panel umożliwiający wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia. |
| 2. | Możliwość ustawienia startu dezynfekcji z opóźnieniem czasowym. |
| 3. | Automatyczne wyłączanie po etapie dyfuzji środka. |
| 4. | Możliwość przeprowadzenia archiwizacji danych dotyczących dezynfekcji tj. min. daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia dezynfekcji. |

Oferuję urządzenie – Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń -  rok produkcji 2021

(typ/model)………………………………………………………………….

(producent)………………………………………………………………….

(kraj pochodzenia) ………………………………………………………….

| l.p. | Pakiet 2 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń | sztuka | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Wartość brutto ........................ słownie ..................................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto	- .........................................zł

podatek VAT	- .........................................zł

………………………

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Centrum Leczenia Oparzeń

im. dr. Stanisława Sakiela

ul. Jana Pawła II 2

41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 273 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy CLO/ZP/06/2021 prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

…………….……., dnia …………………. r.	…………………………………………

(podpis)

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 5).

- Oświadczam, że spełniam łącznie wszystkie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 Pzp, które stanowią podstawę do uznania za rzetelnie podjęte przeze mnie działania w procesie sanacyjnym przez Zamawiającego.

Na potwierdzenie mojego oświadczenia przedstawiam następujące dokumenty:

- .…………………………………………………………………………………………………..

- .…………………………………………………………………………………………………..

- .…………………………………………………………………………………………………..

- .…………………………………………………………………………………………………..

…………….……., dnia …………………. r.	…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia …………………. r.	…………………………………………

(podpis)